ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Ηλεκτρονικές συσκευές ανίχνευσης ιχνών εκρηκτικών

(Explosives Trace Detectors - ETD).

ΠΟΣΟΤΗΤΑ:

Τεμάχια τριάντα (30)

| ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΣΚΟΠΟΣ |  |  |  |
| 1.1. Ηλεκτρονική συσκευή για την ανίχνευση ιχνών εκρηκτικών (Explosives Trace Detectors - ETD) στις παρακάτω κατηγορίες: Επιβάτες Χειραποσκευές Αποσκευές προκειμένου να διασφαλισθεί στο μέγιστο δυνατό η ασφάλεια των πτήσεων και οι χώροι των αεροδρομίων από δολιοφθορές και έκνομες ενέργειες. |  |  |  |
| 2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ |  |  |  |
| 2.1. Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα είναι εμπεριστατωμένες και θα περιλαμβάνουν : |  |  |  |
| 2.1.1. Πλήρεις και επεξηγηματικές απαντήσεις ή σχόλια (όχι απλή ένδειξη συμμόρφωσης – ΝΑΙ) σε κάθε παράγραφο και υποπαράγραφο των τεχνικών προδιαγραφών, που θα αναγράφονται στο Φύλλο Συμμόρφωσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.2. Τυχόν πρόσθετες δυνατότητες, οι οποίες παρέχονται από το προσφερόμενο είδος και δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις τεχνικές προδιαγραφές. Η Υπηρεσία επιφυλάσσεται να κρίνει οικονομοτεχνικά την αποδοχή τους. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.3. Πλήρη περιγραφή των ιδιομορφιών του προσφερόμενου είδους, τεχνικές, λειτουργικές και κατασκευαστικές λεπτομέρειες καθώς και εγχειρίδια της συσκευής. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.4. Πλήρη και σαφή οικονομικά στοιχεία ώστε να είναι δυνατή η κατακύρωση του παρόντος διαγωνισμού χωρίς να χρειασθεί η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων με τη συμμετοχή εξειδικευμένων Ηλεκτρονικών υπαλλήλων της ΥΠΑ, να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία, που θα μπορούσαν να θεωρηθούν αντιπροσφορά. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.5.Τον τύπο της προσφερόμενης συσκευή | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.6.Την αξία της προσφερόμενης συσκευής συμπεριλαμβανομένων και των εξής παρελκομένων: | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.6.1. Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και φορτιστής αυτών. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.6.2. Αρχικό σετ όλων των αναλωσίμων υλικών. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.6.3. Ειδικά όργανα και εργαλεία για συντήρηση 1ου βαθμού, εφόσον απαιτούνται σύμφωνα με τον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.6.4. Πρότυπα πιστοποίησης βαθμονόμησης και ποιοτικού ελέγχου της συσκευής | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.7. Το κόστος χρήσης της συσκευής συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτουμένων αναλωσίμων, για κάλυψη περιόδου συνεχούς λειτουργίας δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία παράδοσης και εγκατάστασης σε κάθε Αερολιμένα. Το κόστος αυτό θα υπολογισθεί λαμβάνοντας υπόψη κατά μέσο όρο 10 ελέγχους / ημέρα. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.8. Το κόστος όλων των απαιτούμενων ανταλλακτικών για κάλυψη περιόδου συνεχούς λειτουργίας (24/7) λαμβάνοντας υπόψη κατά μέσο όρο 10 ελέγχους / ημέρα για δύο (2) έτη μετά την λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.9. Την αξία με τιμή μονάδας για καθένα από τα αντικείμενα της παραγράφου 2.1.6. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.10. Το κόστος εκπαίδευσης των χειριστών της συσκευής που αναφέρονται στην παράγραφο 13.8. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.11. Το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού υποστήριξης της ΥΠΑ. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.12. Το κόστος πλήρους εγκατάστασης στη θέση λειτουργίας και παράδοσης σε λειτουργία με το κλειδί στο χέρι της συσκευής στους τόπους παράδοσης της συσκευής. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2. Τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών (φύλλο συμμόρφωσης) θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και το συναφές έντυπο υλικό (π.χ. Manual) θα πρέπει να έχει συνταχθεί στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3. Ο προμηθευτής υποχρεούται, στην δωρεάν παράδοση τυχόν αναβαθμισμένου λογισμικού, εφόσον αναπτυχθεί από τον Κατασκευαστή, μέχρι και την περίοδο 2 ετών μετά τη λήξη της εγγύησης. Να δοθεί το σχετικό κόστος που θα ισχύει μετά την περίοδο αυτή. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει δήλωση του Κατασκευαστή για το ποσοστό διαθεσιμότητας (availability) της συσκευής, το οποίο πάντως θα πρέπει να υπερβαίνει το 97%. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5. Γίνονται δεκτές προσφορές μόνον για το σύνολο της προμήθειας, οι οποίες θα συμπεριλαμβάνουν και το σύνολο των παρελκομένων του προσφερόμενου είδους. | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 3. ΕΠΙΔΕΙΞΗ – ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ |  |  |  |
| 3.1. Οι προσφέροντες υποχρεούνται σε επίδειξη μιας (1) ημέρας του προς προμήθεια είδους, σε συνθήκες πλήρους λειτουργίας, ενώπιον της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, εντός Αθηνών σε ημερομηνία που θα καθορίσει η Επιτροπή. Τα όποια έξοδα μεταφοράς, μετακινήσεων, διαμονής και επιδείξεων βαρύνουν τους προσφέροντες. Οι προσφέροντες θα πρέπει να παραχωρήσουν στην Υπηρεσία την προσφερόμενη συσκευή για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών, προκειμένου να αξιολογηθούν τα παρακάτω στοιχεία: Τεχνικά χαρακτηριστικά Επιχειρησιακά χαρακτηριστικά Πιθανότητα ανίχνευσης (Probability of Detection – POD) και πιθανότητα ψευδών συναγερμών (Probability of False Alarms – PFA) Απαιτούμενες καθημερινές διαδικασίες βαθμονόμησης και πιστοποίησης βαθμονόμησης Ευκολία χρήσης της συσκευής | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2. Η συσκευή θα πρέπει να είναι πλήρης και έτοιμη για επιχειρησιακή εκμετάλλευση (τοποθέτηση σε ροή). Θα πραγματοποιηθούν και δοκιμές από την Επιτροπή Αξιολόγησης, κοινά για όλες τις προσφερόμενες συσκευές, με όποιες ουσίες και σε όποια ποσότητα και μορφή αυτή θέλει, προκειμένου να διαμορφωθεί συνολική και πλήρη άποψη για την αποτελεσματικότητα της συσκευής. Η συσκευή θα παραδοθεί μαζί με όλα τα απαιτούμενα αναλώσιμα υλικά (π.χ. πανάκια, γάντια κ.λ.π.) για τουλάχιστον 100 ελέγχους από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Οι δοκιμές θα πραγματοποιηθούν και με πραγματικά εκρηκτικά που θα προσκομισθούν από την ΕΛ.ΑΣ (ΤΕΕΜ). | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 4. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ –ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| 4.1. Η συσκευή πρέπει να ικανοποιεί τους κάτωθι κανονισμούς: -ΕΚΑΠΑ -DOC30 – ECAC -ICAO – Annex 17 -Ευρωπαϊκός Κανονισμός185/10 | ΝΑΙ |  |  |
| 4.2. Το προσφερόμενο μοντέλο ανιχνευτή ιχνών στερεών εκρηκτικών θα πρέπει να έχει αξιολογηθεί και να πληροί τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δοκιμές που διενεργεί η ECAC, βάση της Κοινής Διαδικασίας αξιολόγησης Εξοπλισμού ασφαλείας (Common Evaluation Process of Security equipment – CEP), και αναρτάται στα δημοσιευμένα αποτελέσματα των δοκιμών για ETD. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.3. Η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία ανίχνευσης της συσκευής θα πρέπει να είναι δοκιμασμένη τουλάχιστον σε δύο (2) Ευρωπαϊκά Αεροδρόμια, σε αποκλειστική χρήση για κάλυψη αναγκών αεροπορικής ασφάλειας (aviation security), μέλη της ECAC. Να προσκομισθούν βεβαιώσεις των εταιρειών που τις προμήθευσαν ή των Αερολιμένων | ΝΑΙ |  |  |
| 4.4. Οι προσφορές να συνοδεύονται από κατάσταση όπου θα φαίνονται οι Αερολιμένες ή φορείς Αεροπορικής ασφάλειας, αλλοδαπής και ημεδαπής οι οποίες χρησιμοποιούν επιχειρησιακά το προσφερόμενο μοντέλο συσκευής ή εναλλακτικά την χρησιμοποιούμενη τεχνολογία ανίχνευσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.5. Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει οργανωμένο service στην Ελλάδα, με πιστοποιημένο προσωπικό συντήρησης και εμπειρίας, σε περίπτωση που απαιτηθεί, πέραν των αναφερομένων στην παρ. 5.6. Αυτό θα διαπιστωθεί από σχετική βεβαίωση, από τον κατασκευαστικό οίκο ότι ο προμηθευτής έχει εξουσιοδοτηθεί να παρέχει service τόσο στο Software όσο και στο Hardware. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.6. Απαιτείται η συμμόρφωση τουλάχιστον με τα ακόλουθα standards: Να προσκομιστούν στον φάκελο της Προσφοράς |  |  |  |
| 4.6.1. Tης σειράς ISO 9001:2008 ● του κατασκευαστή και, ● του προμηθευτή | ΝΑΙ |  |  |
| 4.6.2. Πιστοποιητικό ECAC (Σύμφωνα με την Παρ.4.2) | ΝΑΙ |  |  |
| 4.6.3. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του CE – MARK της συσκευής (permanent μεταλλικό και όχι χαρτί αυτοκόλλητο). | ΝΑΙ |  |  |
| 4.6.4. Πιστοποιητικό ακτινοπροστασίας από Διεθνή Οργανισμό, εφόσον απαιτείται | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| 5.1. Η μελέτη και η κατασκευή του προς προμήθεια είδους να είναι πρόσφατες και να έχουν βασιστεί στις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές αντιλήψεις σχετικές με την κατασκευή συσκευών ανίχνευσης ιχνών εκρηκτικών για τις ανάγκες αεροδρομίων. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.2. Η σχεδίαση των προς προμήθεια ειδών θα βασίζεται σε μικροϋπολογιστές και ολοκληρωμένα κυκλώματα (IC’s). Η τεχνολογία ανίχνευσης θα είναι φασματομετρία IMS (Ion Mobility Spectrometry). | ΝΑΙ |  |  |
| 5.3. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να ανταποκρίνονται στις παρακάτω απαιτήσεις σχεδίασης (design considerations). | ΝΑΙ |  |  |
| 5.3.1. Γρήγορη και επιτυχής αναγνώριση (εντοπισμό) βλαβών και ταχύτατη άρση τους. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.3.2. Να παρέχεται κατά το μέγιστο δυνατό ποσοστό φατνωτή κατασκευή (modular construction). | ΝΑΙ |  |  |
| 5.3.3. Όλα τα εξαρτήματα να είναι αμέσως προσιτά στο προσωπικό συντήρησης, να αφαιρούνται και να αντικαθιστούνται με ευκολία. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.3.4. Όλα τα εξαρτήματα να είναι χαρακτηρισμένα με ευκρίνεια και οι καλωδιώσεις να είναι κωδικοποιημένες για γρήγορη και εύκολη αναγνώρισή τους. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.4. Σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.5. Να απαιτεί την ελάχιστη πρακτικά προληπτική συντήρηση. ● Στις προσφορές θα αναγράφεται ο απαιτούμενος χρόνος συντήρησης, καθώς και το είδος αυτής. Ο προμηθευτής θα πρέπει να δηλώσει και τα τυχόν προστατευτικά μέτρα και εξοπλισμό που πρέπει να λαμβάνει το προσωπικό συντήρησης και χρήσης. Στην περίπτωση που απαιτείται προστατευτικός εξοπλισμός για τη συντήρηση, αυτός να συνοδεύει την συσκευή που προορίζεται για το ΚΗΕΜΣ. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.6. Η συντήρηση του προσφερόμενου είδους σε όλα τα επίπεδά της θα γίνεται από Ηλεκτρονικούς της ΥΠΑ. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.7. Το προσφερόμενο είδος θα είναι κατάλληλο για συνεχή 24ωρη λειτουργία χωρίς καμία μεταβολή των λειτουργικών του επιδόσεων και ειδικά κατασκευασμένο ώστε να λειτουργεί ομαλά για όσο το δυνατόν μακρό χρονικό διάστημα χωρίς την ανάγκη τεχνικής επίβλεψης. Να παρέχει δυνατότητα παρακολούθησης εσωτερικής θερμοκρασίας καθώς και σύστημα θερμικής ασφάλειας σε περίπτωσης υψηλής θερμοκρασίας των εσωτερικών της τμημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.8. Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί χωρίς να απαιτείται η καθημερινή αλλαγή οποιουδήποτε υλικού ή αναλώσιμου λειτουργίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.9. Για την μεγιστοποίησης του οικονομικού οφέλους της ΥΠΑ, αναφορικά με τα αναλώσιμα υλικά, θα πρέπει: ● Οι συσκευασίες των αναλώσιμων υλικών μέσων δειγματοληψίας είτε ανοιχτούν είτε όχι, θα έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο (2) έτη. ● Οι συσκευασίες των υπολοίπων αναλωσίμων (εφόσον δεν ανοιχτούν) θα έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον ένα (1) έτος. Σε περίπτωση ανοίγματος της συσκευασίας, ο ελάχιστος αποδεκτός χρόνος χρήσης δεν θα είναι μικρότερος των τεσσάρων (4) μηνών. Να δοθεί πίνακας με τα αναλώσιμα, τον αριθμό τους ανά συσκευασία, τον χρόνο ζωής εντός συσκευασίας και τον χρόνο ζωής εκτός συσκευασίας. Η συσκευασία στην οποία θα περιέχονται τα αναλώσιμα (μέσα δειγματοληψίας ρύθμισης και βαθμονόμησης), θα είναι τέτοια ώστε μετά την αφαίρεση ενός δείγματος, θα ξανακλείνει ερμητικά ώστε να μην είναι δυνατή η απορρόφηση από τα υπόλοιπα τεμάχια, ιχνών του περιβάλλοντος χώρου και υγρασίας, τα οποία θα μπορούσαν να καταστρέψουν τα υπόλοιπα δείγματα. | ΝΑΙ ΝΑΙ |  |  |
| 5.10. Κανένα από τα απαιτούμενα αναλώσιμα δεν θα απαιτεί ειδικές συνθήκες φύλαξης και αποθήκευσης (ψύξης, θέρμανσης, κλπ) και εισαγωγής τους στην Ελλάδα. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.11. Η διαδικασία της πιστοποίησης της βαθμονόμησης θα είναι γρήγορη, απλή και φιλική και δεν θα απαιτεί καμία ρύθμιση ή επέμβαση του προσωπικού χειρισμού σε μηχανικά μέρη ή υπομονάδες της συσκευής. Σε περίπτωση μετακίνησης της συσκευής, δεν θα απαιτείται βαθμονόμησή της. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.12. Η πιστοποίηση της βαθμονόμησης δεν θα απαιτεί την χρήση εκρηκτικών ουσιών ή υγρών διαλυμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.13. Όλες οι συσκευές που θα παραδοθούν στην Υπηρεσία, θα είναι καινούργιες και αμεταχείριστες. | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 6. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
| 6.1. Κάθε συσκευή που θα παραδοθεί να αποτελείται από: |  |  |  |
| 6.1.1. Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που θα επιτρέπουν συνολική διάρκεια λειτουργίας τουλάχιστον 60 λεπτά της ώρας για την περίπτωση είτε διακοπής ηλεκτρικής παροχής είτε για την περίπτωση μετακίνησής της σε άλλο σημείο του Αερολιμένα. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.1.2. Αρχικό σετ όλων των αναλωσίμων υλικών | ΝΑΙ |  |  |
| 6.1.3. Ειδικά όργανα και εργαλεία για συντήρηση 1ου βαθμού, εφόσον απαιτούνται σύμφωνα με τον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.1.4. Παρελκόμενα | ΝΑΙ |  |  |
| 6.1.5. Πρότυπα πιστοποίησης βαθμονόμησης και ποιοτικού ελέγχου της συσκευής | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2. Κάθε πλήρως προσφερόμενη συσκευή ανίχνευσης πρέπει να πληροί τα εξής: |  |  |  |
| 6.2.1. Να λειτουργεί με τεχνολογία φασματομετρίας IMS. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2.2. Να λειτουργεί αποκλειστικά με τον αέρα του περιβάλλοντος χώρου χωρίς την χρήση εύφλεκτων ή επικίνδυνων ή εγκιβωτισμένων αερίων. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2.3. Να είναι κατάλληλη για την λήψη δειγμάτων και την ανίχνευση ιχνών εκρηκτικών σε: Επιβάτες Χειραποσκευές Αποσκευές | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2.4. Να διαθέτει υψηλή ευαισθησία για την ανίχνευση ιχνών εκρηκτικών σε στερεά σωματίδια, συμπεριλαμβανομένων και ιδιοκατασκευασμένων. Τα είδη των εκρηκτικών (Ε1,Ε2,. .) με τα ελάχιστα όρια ανίχνευσης (Α1, Α2,…), θα δοθούν με εμπιστευτική επιστολή στον Υπεύθυνο Ασφαλείας της κάθε εταιρείας, κατόπιν υποβολής δήλωσης εμπιστευτικότητας περί απορρήτου, από το τμήμα Δ15/Ε, της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αερολιμένων από έκνομες ενέργειες της ΥΠΑ. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2.5. Οι ψευδείς συναγερμοί δεν θα υπερβαίνουν το 1%. | <=1% |  |  |
| 6.2.6. Σε περίπτωση θετικής ανίχνευσης, η συσκευή θα παράγει ηχητικό και οπτικό συναγερμό, θα παρέχει το όνομα της ουσίας που ανιχνεύθηκε και θα δίνει ένδειξη της έντασης της ανίχνευσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2.7. Να δηλωθούν, ο αριθμός και ο τύπος των εκρηκτικών υλών που μπορεί η συσκευή να ανιχνεύσει. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2.8. Η ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη στην οποία θα εμφανίζονται τα αποτελέσματα, θα είναι τύπου αφής (touch screen), υψηλής ευκρίνειας, με ελάχιστο μέγεθος 9’’. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2.9. Η συσκευή θα παραδοθεί με δυνατότητα εσωτερικής καταγραφής αποτελεσμάτων ανίχνευσης, και με δυνατότητα εξαγωγής των μέσω θυρών USB. Στην οθόνη της συσκευής θα εμφανίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος ζωής της μπαταρίας σε γραφικά. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2.10. Κάθε συσκευή θα φέρει τουλάχιστον: ● Θύρα Ethernet, ● 2θύρες USB 2.0 ή 3.0. ● Θύρα σύνδεσης εξωτερικού εκτυπωτή | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2.11. Όλες οι παράμετροι λειτουργίας (θερμοκρασίες, πιέσεις κλπ) θα είναι ελεγχόμενες από την συσκευή (control panel) χωρίς να απαιτείται η σύνδεση εξωτερικού υπολογιστή. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2.12. Τα δείγματα που συλλέγονται πρέπει να αναλύονται κατ’ ευθείαν από την συσκευή χωρίς καμία προεργασία. Τα ειδικά μέσα συλλογής δείγματος (π.χ. πανάκια) δεν θα απαιτούν καμία προετοιμασία ή κατεργασία από τους χειριστές πριν την χρήση τους. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2.13. Το μέσο δειγματοληψίας πρέπει να είναι ευέλικτο στην χρήση του και το υλικό κατασκευής του πρέπει να εγγυάται υψηλή αποδοτικότητα και παρακράτηση σωματιδίων προς έλεγχο, όταν τοποθετείται εντός της συσκευής για ανάλυση. Θα χρησιμοποιείται συνεχώς ο ίδιος τύπος μέσου δειγματοληψίας ανεξάρτητα από το είδος της ουσίας (εμπορικό, στρατιωτικό ή αυτοσχέδιο εκρηκτικό) και ανεξάρτητα από το αντικείμενο του ελέγχου (επιβάτης ή χειραποσκευή κ.λ.π.) | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2.14. Ο χρόνος προθέρμανσης της επιτραπέζιας συσκευής (από την στιγμή της ενεργοποίησής της) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 λεπτά. | <30 min |  |  |
| 6.2.15. Ο χρόνος ανάλυσης ενός δείγματος που τοποθετείται στην συσκευή, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 8 δευτερόλεπτα. | <=8 |  |  |
| 6.2.16. Η συσκευή θα έχει την δυνατότητα εισαγωγής νέων ουσιών προς ανίχνευση (πλην αυτών που είναι ήδη προγραμματισμένες), υπό την προϋπόθεση της προσκόμισης σχετικών δειγμάτων και λογισμικού στην ΥΠΑ/Δ15/Ε. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2.17. Θα διαθέτει εσωτερικό σύστημα αυτοκαθαρισμού μετά από θετική ανίχνευση. Θα αξιολογηθεί ο χρόνος αυτοκαθαρισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2.18. Το συνολικό βάρος της συσκευής δεν θα υπερβαίνει τα 15 κιλά. | <=15 kg |  |  |
| 6.2.19. Η συσκευή θα λειτουργεί απρόσκοπτα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος χώρου από 0 έως 400C και σε σχετική υγρασία μικρότερη από 95%. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2.20. Η τάση τροφοδοσίας της συσκευής να είναι περίπου 220V/50Hz. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2.21. Το λογισμικό της συσκευής θα παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής με κωδικό: α) χρηστών πρώτου επιπέδου και β) προϊσταμένου με κωδικό ανωτέρου επιπέδου, για έλεγχο των χρηστών, ανάλυση στατιστικών και αλλαγή παραμέτρων, εφόσον απαιτηθεί. | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 7. ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛEΙΑ |  |  |  |
| 7.1. Ο προμηθευτής πρέπει να περιλάβει στην προσφορά του κατάλογο ο οποίος θα αναγράφει τα απαιτούμενα, σύμφωνα με τον κατασκευαστή, αναγκαία όργανα και εργαλεία (SPECIAL TOOLS AND INSTRUMENTS), για κάλυψη της εγκατάστασης, ανίχνευσης βλαβών, θέσης σε κανονική λειτουργία των ρυθμίσεων και της γενικής συντήρησης των προσφερόμενων συσκευών. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα της επιλογής, κατά κρίση της μέρους ή του συνόλου των προσφερόμενων οργάνων και εργαλείων κατά την φάση της κατακύρωσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 8. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ |  |  |  |
| 8.1. Κάθε συσκευή θα παραδοθεί με όλα τα απαιτούμενα παρελκόμενα όπως, συνδετικά καλώδια USB, connectors, μικροεργαλεία, και το Software σε CD κλπ. Τυχόν απαιτούμενος εξοπλισμός για την ορθή χρήση της συσκευής θα παρασχεθεί μαζί με τις συσκευές. Επίσης θα παραδοθεί και στην Διεύθυνση Ασφάλειας Αερολιμένων, στο τμήμα Δ15/Ε, CD με το σχετικό λογισμικό μαζί με το καλώδιο USB. | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 9. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ |  |  |  |
| 9.1. Οι προσφορές θα συνοδεύονται από κατάσταση αναλωσίμων που συνιστά ο κατασκευαστής για δώδεκα (12) μήνες και συνεχή (24/7) λειτουργία των προσφερόμενων συσκευών. Οι υπολογισμοί θα γίνουν με υπόθεση λήψης 10 δειγμάτων δειγματοληψίας ανά ημέρα ανά συσκευή. Τα αναλώσιμα υλικά αποτελούν αντικείμενο της προμήθειας και θα παραδοθούν μαζί με τις συσκευές. Να δηλωθεί το κόστος αναλυτικά στην Οικονομική προσφορά. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.2. Οι προσφορές θα συνοδεύονται από κατάσταση ανταλλακτικών που συνιστά ο κατασκευαστής για συνεχή λειτουργία δύο (2) ετών μετά την λήξη της εγγύησης και με τις ίδιες προϋποθέσεις λειτουργίας όπως και στην παράγραφο 9.1. Να δηλωθεί το κόστος στην Οικονομική προσφορά. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.3. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα της επιλογής, κατά κρίση της, μέρους ή του συνόλου των συνιστώμενων ανταλλακτικών της παρ. 9.2 κατά την φάση της κατακύρωσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.4. Οι προσφορές θα συνοδεύονται από, αναλυτικό πρόγραμμα συντήρησης (ημερήσιο – εβδομαδιαίο – ετήσιο), αναλώσιμα που απαιτούνται σε κάθε φάση, καθώς και το κόστος αυτών, αναλυτικά. | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 10. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ |  |  |  |
| 10.1. Τα εγχειρίδια που συνοδεύουν τα προς προμήθεια είδη, να είναι ευανάγνωστα και με ακριβείς περιγραφές και απεικονίσεις. Τα ανωτέρω εγχειρίδια θα περιλαμβάνουν επίσης πλήρεις οδηγίες εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 10.2. Σε κάθε έναν από τους Αερολιμένες στους οποίους θα εγκατασταθούν, οι συσκευές θα συνοδεύονται από μία πλήρη σειρά: |  |  |  |
| 10.2.1. α) τεχνικών εγχειριδίων και β) εγχειριδίων λειτουργίας στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CDROM ή DVD ή USB Stick). γ) Δύο επί πλέον πλήρεις σειρές τεχνικών εγχειριδίων και εγχειριδίων λειτουργίας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, θα παραδοθούν στο ΚΗΕΜΣ/Ε και στο τμήμα Ηλεκτρονικών μέσων & Συστημάτων Ασφαλείας (Δ15/Ε) της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αερολιμένων της Υ.Π.Α | ΝΑΙ ΝΑΙ |  |  |
| 10.2.2. Επίσης κάθε συσκευή θα συνοδεύεται και από δύο έγχρωμα πλαστικοποιημένα, εικονογραφημένα έντυπα: α) περιληπτικές οδηγίες χρήσης για τους χειριστές, (άνοιγμα, χειρισμό, ημερήσια ρύθμιση (Verification of Calibration), καθαρισμό σε περίπτωση εντοπισμού εκρηκτικών, ενέργειες σε περίπτωση εμφάνισης λάθους) στα Ελληνικά, και β) σύντομες οδηγίες συντήρησης, για τους Ηλεκτρονικούς υπαλλήλους της ΥΠΑ. γ) Από 2 έντυπα εκάστου, θα παραδοθούν στο ΚΗΕΜΣ/Ε και Δ15/Ε της ΥΠΑ | ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ |  |  |
| 10.3. Όλα τα αντίτυπα των εγχειριδίων να είναι πρωτότυπα και όχι φωτοτυπημένα | ΝΑΙ |  |  |
| 10.4. Κάθε σειρά εγχειριδίων, ανά Αερολιμένα, θα συνοδεύεται από κατάλογο στον οποίο θα υπάρχει πλήρης καταγραφή των επί μέρους εξαρτημάτων της συσκευής που μπορούν να αντικατασταθούν (Lowest Replaceable Modules). Σε περίπτωση μη διάθεσης του καταλόγου εντός του εγχειριδίου, θα πρέπει να προσκομισθεί επιστολή του κατασκευαστή για τα εξαρτήματα που μπορούν να αντικατασταθούν. | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 11. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ |  |  |  |
| 11.1. Η μεταφορά-εγκατάσταση και ρύθμιση των συσκευών στους χώρους των Αερολιμένων θα γίνει από τον προμηθευτή στις θέσεις που θα υποδειχθούν από τον Αερολιμένα | ΝΑΙ |  |  |
| 12. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |  |  |  |
| 12.1 Το προς προμήθεια είδος (συσκευή, οθόνη, κ.λ.π.) θα καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών που θα αρχίζει μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του. Από την εγγύηση καλής λειτουργίας εξαιρούνται όλα τα αναλώσιμα, για τα οποία ισχύει η παρ. 9. | >=2 ετών |  |  |
| 12.2. Η φθορά οποιουδήποτε εξαρτήματος ή ανταλλακτικού οφειλόμενη σε βλάβη, κακή σχεδίαση ή κατασκευή εντός των προαναφερόμενων χρόνων εγγύησης θα τακτοποιείται από τον προμηθευτή χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση της Υπηρεσίας. Ο προμηθευτής οφείλει να εγγυηθεί την δυνατότητα χορήγησης ανταλλακτικών για οκτώ (8) έτη τουλάχιστον, δηλώνοντας τον αλγόριθμο αναπροσαρμογής των τιμών. | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 13. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ |  |  |  |
| 13.1. Ο προμηθευτής θα αναλάβει την επαρκή θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση τριάντα (30) τουλάχιστον Ηλεκτρονικών υπαλλήλων της Υπηρεσίας σε τρεις εκπαιδευτικές σειρές, στην Αθήνα (ΚΗΕΜΣ) – Ηράκλειο – Θεσσαλονίκη. | ΝΑΙ |  |  |
| 13.2. Η διάρκεια της εκπαίδευσης θα είναι τουλάχιστον μιας 8ωρης ημέρας. Να δηλωθεί από τον προμηθευτή η διάρκεια της εκπαίδευσης που προσφέρει αναλυτικά και σε αντιστοιχία με το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 13.3. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα και όλα τα εκπαιδευτικά βοηθήματα (σημειώσεις κλπ) θα χορηγηθούν από τον προμηθευτή. | ΝΑΙ |  |  |
| 13.4. Η ανωτέρω εκπαίδευση θα επισημοποιηθεί από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του με την χορήγηση από αυτόν, (σε καθένα από τους Ηλεκτρονικούς της ΥΠΑ που εκπαιδεύτηκε), της ανάλογης βεβαίωσης παρακολούθησης. Μετά την εκπαίδευση το προσωπικό της Υπηρεσίας θα είναι ικανό για την εγκατάσταση και την πλήρη τεχνική υποστήριξη των συσκευών. | ΝΑΙ |  |  |
| 13.5. Ένα πλήρες σετ υλικού εκπαίδευσης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CDROM ή DVD ή USB Stick) θα διατίθεται στους εκπαιδευόμενους κατά την έναρξη της εκπαιδευτικής σειράς. | ΝΑΙ |  |  |
| 13.6. Με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής σειράς, ο Προμηθευτής θα παραδώσει στην ΥΠΑ/Δ15/Ε και στην Δ6/Ε από ένα ακόμη πλήρες σετ σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CDROM ή DVD ή USB Stick) όλου του εκπαιδευτικού υλικού. | ΝΑΙ |  |  |
| 13.7. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, το οποίο θα εγκριθεί από την ΥΠΑ/Δ15/Ε και Δ6/Ε. | ΝΑΙ |  |  |
| 13.8. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει και ένα αριθμό τουλάχιστο πέντε (5) ατόμων ανά Αερολιμένα στον σωστό χειρισμό της συσκευής. Η διάρκεια της εκπαίδευσης χειρισμού θα είναι τουλάχιστον 2 ωρών. Να δηλωθεί από τον προμηθευτή η διάρκειά της. Προτείνεται σαν μέρα εκπαίδευσης να είναι η μέρα της εγκατάστασης και θέση σε λειτουργία της συσκευής στον Αερολιμένα, για τη μείωση του κόστους. Τα ονόματα των υπαλλήλων που θα εκπαιδευτούν ανά Αερολιμένα και ανά Ιδιωτική εταιρεία, θα κοινοποιηθούν στην Διεύθυνση Ασφάλειας της Δ15/Ε. | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 14. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ |  |  |  |
| 14.1. Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν από τον προμηθευτή στους αερολιμένες για τους οποίους προορίζονται. | ΝΑΙ |  |  |
| 14.2. Ο χρόνος παράδοσης συσκευών δεν θα είναι μεγαλύτερος των πέντε (5) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Σημειώνεται ότι εφόσον απαιτούνται ειδικές άδειες (π.χ. εισαγωγής στην Ελλάδα, πιστοποιητικά τελικού χρήστη κλπ), αυτές θα πρέπει να δηλωθούν ξεκάθαρα στην προσφορά. Οι άδειες αυτές θα δοθούν με την συνεργασία της Υπηρεσίας (εφόσον απαιτείται) ενώ ο απαιτούμενος χρόνος έκδοσης και διεκπεραίωσης δεν θα συνυπολογισθεί στον προαναφερόμενο χρόνο παράδοσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 14.3. Τα προς προμήθεια είδη θα συνοδεύονται από τα παρελκόμενα της παρ.8 | ΝΑΙ |  |  |
| 14.4. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει στον τόπο εγκατάστασης τους και σε πλήρη λειτουργία, παρουσία ειδικευμένου και εξουσιοδοτημένου από την κατασκευαστή τεχνικό, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής, και θα ολοκληρωθεί το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την παράδοση και εγκατάσταση στους κατά τόπους Αερολιμένες. Κατά την παραλαβή θα ελεγχθεί η συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας όπως: η πληρότητα των προσφερθέντων ειδών, παρελκομένων, εγχειριδίων, αρτιότητα εγκατάστασης, η καλή ρύθμιση, η πληρότητα της εκπαίδευσης και η ανίχνευση ιχνών εκρηκτικών | ΝΑΙ |  |  |
| 15. ΤΟΠΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ |  |  |  |
| Στους Αερολιμένες θα παραδοθούν τα αντίστοιχα τεχνικά εγχειρίδια, πλαστικοποιημένα φυλλάδια, παρελκόμενα, Λογισμικό, αναλώσιμα έτους, ειδικά όργανα και εργαλεία. Οι τόποι εγκατάστασης των συσκευών είναι οι παρακάτω αερολιμένες με τον αντίστοιχο αριθμό συσκευών: ΚΑΗΚ (6), ΚΑΘΜ (4), ΚΑΡΔ(4), ΚΑΧΝΔ (3), ΚΑΚΚ(3), ΚΑΚΩΙ (3), ΚΑΜΚ(2), ΚΑΣΡ (1), ΚΑΖΑΣ(1), ΚΑΚΦ (1), ΚΗΕΜΣ (1), ΣΠΟΑ (1). | ΝΑΙ |  |  |

- ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΟΜΑΔΑ Α’ |  |  |
| 1 | Επίδειξη και δοκιμή είδους (παρ.3.1) | 100-110 | 15 |
| 2 | Ποιότητα και χρόνος αποθήκευσης μέσων δειγματοληψίας (παρ. 5.9) | 100-110 | 25 |
| 3 | Ανιχνευτική ικανότητα ιχνών εκρηκτικών (παρ. 3.2 – 6.2.4 ) | 100-110 | 15 |
| 4 | Διάρκεια ζωής μπαταριών (παρ. 6.1.1) | 100-110 | 6 |
| 5 | Χρόνος ανάλυσης δείγματος (παρ. 6.2.15) | 100-110 | 7 |
| 6 | Χρόνος προθέρμανσης (παρ. 6.2.14) | 100-110 | 7 |
| 7 | Σύστημα και ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (παρ. 6.2.17) | 100-110 | 5 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α |  | 80 |
|  | ΟΜΑΔΑ Β’ |  |  |
| 1 | Χρόνος παράδοσης (παρ. 14) | 100-110 | 4 |
| 2 | Εγγύηση (παρ. 12) | 100-110 | 5 |
| 3 | Εγχειρίδια (παρ. 10) | 100-110 | 2 |
| 4 | Εκπαίδευση (παρ. 13) | 100-110 | 3 |
| 5 | Πιστοποιημένο προσωπικό συντήρησης (παρ. 4.6) και συντήρηση (παρ. 9.4) | 100-110 | 6 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β |  | 20 |

- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης κατά τα προηγούμενα, η επιτροπή διενέργειας κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού.

Για την αξιολόγηση των προσφορών θα χρησιμοποιηθεί ο ακόλουθος τύπος για τον υπολογισμό του βαθμού (Βi):

όπου:

Bi = η συνολική βαθμολογία του διαγωνιζομένου

ΒΤi = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης του διαγωνιζομένου

ΜΑΧΤ = Η καλύτερη Τεχνική βαθμολογία μεταξύ των διαγωνιζομένων

MINK = Η χαμηλότερη έγκυρη οικονομική προσφορά μεταξύ των διαγωνιζομένων

ΒΚi = το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς του διαγωνιζομένου

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη της οποίας ο βαθμός (Βi) είναι ο μεγαλύτερος.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι προσφορές που ισοβαθμούν κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού τεχνικής αξιολόγησης (Βτi). Η πρώτη στον συγκριτικό πίνακα κατάταξης θεωρείται η πλέον συμφέρουσα προσφορά.

Οι συντάκτες						   Ο Ελεγκτής

Βλάχος Κώστας 					Νίκος Γκάτζουλας

Ζέρβας Θωμάς

Τράκας Ιωάννης