# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

# ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

# ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

# & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

# ΠΡΟΓΡ.

# ΚΑΠ.

# ΚΑΦ.

# ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜ. ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ/ΦΗΣ

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

(INFORMATION DISPLAY SYSTEM - I.D.S.)

ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

# ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2015

# Η Επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε και λειτουργεί με την

ΥΠΑ/Δ6/Α/34633/6042/05-11-2014 απόφαση.

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ |
| --- |
| ΚΕΦ. / ΕΝΟΤ. | ΤΙΤΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ / ΕΝΟΤΗΤΑΣ | ΣΕΛΙΔΑ |
| 1 | ΣΚΟΠΟΣ | 4 |
| 2 | ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 5 |
| 2.1 | Προσφορές | 5 |
| 2.2 | Τεχνική Προσφορά | 5 |
| 2.3 | Οικονομική Προσφορά | 6 |
| 2.4 | Γενικές Απαιτήσεις Προσφορών | 7 |
| 2.5 | Ειδικές Απαιτήσεις Προσφορών | 7 |
| 3 | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΔΟΥΣ | 8 |
| 4 | ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | 11 |
| 5 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 12 |
| 5.1 | Γενικές λειτουργίες χειρισμού (Πληκτρολόγια, ποντίκια) | 12 |
| 5.2 | Θέσεις εργασίας CWP (Απεικόνιση δεδομένων, παράθυρα) | 12 |
| 5.3 | Ειδικές λειτουργίες θέσεων εργασίας CWP | 16 |
| 5.4 | Θέσεις εισαγωγής δεδομένων EP | 17 |
| 6 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 18 |
| 6.1 | Διαχείριση συστήματος | 18 |
| 6.2 | Αντίγραφα ασφαλείας | 18 |
| 6.3 | Τερματικά τεχνικού ελέγχου | 19 |
| 6.4 | Συγχρονισμός | 20 |
| 6.5 | Εξωτερικές συνδέσεις | 20 |
| 6.6 | Καταγραφές | 20 |
| 6.7 | Ιδιότητες της εφαρμογής | 20 |
| 6.8 | Μελλοντική επέκταση | 20 |
| 7 | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 21 |
| 7.1 | Γενικά | 21 |
| 7.2 | Τεχνολογία | 21 |
| 7.3 | Γενικές απαιτήσεις υλικού - Περιβάλλον Λειτουργίας | 21 |
| 7.4 | Τροφοδότηση συσκευών | 22 |
| 7.5 | Χαρακτηριστικά τερματικών | 22 |
| 7.6 | Χαρακτηριστικά εξυπηρετητών | 24 |
| 7.7 | Χαρακτηριστικά περιφερειακού εξοπλισμού | 26 |
| 7.8 | Θέσεις εγκατάστασης | 26 |
| 7.9 | Αρχιτεκτονική | 26 |
| 7.10 | Είσοδοι του συστήματος | 27 |
| 8 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | 28 |
| 8.1 | Γενική περιγραφή | 28 |
| 8.2 | Διαδικασία μετάπτωσης | 28 |
| 8.3 | Εγκατάσταση CWP / GRD, ASOC, ΠΥ, AIS και EP / GRD | 28 |
| 8.4 | Εγκατάσταση CWP / TWR και EP / TWR | 29 |
| 8.5 | Εγκατάσταση CWP / APP και TCH / APP | 30 |
| 8.6 | Ολοκλήρωση της διαδικασίας μετάπτωσης | 31 |
| 9 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ | 32 |
| 9.1 | Συντήρηση | 32 |
| 9.2 | Ανταλλακτικά | 32 |
| 9.3 | Λογισμικό | 33 |
| 9.4 | Παρελκόμενα | 33 |
| 9.5 | Όργανα και Εργαλεία | 33 |
| 9.6 | Τεχνικά Εγχειρίδια | 33 |
| 9.7 | Εκπαίδευση Προσωπικού | 34 |
| 9.8 | Εγγύηση | 36 |
| 10 | ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΟΥΣ | 37 |
| 10.1 | Εκτέλεση Σύμβασης | 37 |
| 10.2 | Εγκατάσταση και Παράδοση | 37 |
| 10.3 | Τεχνικός Έλεγχος | 38 |
| 10.4 | Επιχειρησιακός έλεγχος | 39 |
| 10.5 | Οριστική Παραλαβή | 39 |

| ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙ-ΤΗΣΗ | ΣΥΜ-ΜΟΡΦΩΣΗ | ΠΑΡΑ-ΠΟΜΠΕΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ΣΚΟΠΟΣ |
| 1.0.0.0. Σκοπός του παρόντος είναι να περιγράψει τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις υπό τη μορφή Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Απεικόνισης Πληροφοριών (Information Display System-I.D.S.) της Προσέγγισης Αθηνών και του Πύργου Ελέγχου αεροδρομίου του ΔΑΑ. Πρόκειται για ένα σύστημα που απεικονίζει στον χρήστη χρήσιμες πληροφορίες επιχειρησιακής φύσεως, όπως αυτές διατίθενται (σε πραγματικό χρόνο) από τα ήδη λειτουργούντα συστήματα του Δ.Α.Α., χωρίς όμως να του δίνει την δυνατότητα επεξεργασίας ή διαφοροποίησής τους. Παράλληλα, ο χρήστης μπορεί να εισάγει δικά του έγγραφα ή και δεδομένα επικουρικής με την εργασία του φύσης, ώστε να έχει άμεση προσπέλαση σε αυτά όταν τα χρειαστεί. Το υπό προμήθεια σύστημα θα υπερκαλύπτει τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά του υπάρχοντος συστήματος. |  |  |  |

| ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙ-ΤΗΣΗ | ΣΥΜ-ΜΟΡΦΩΣΗ | ΠΑΡΑ-ΠΟΜΠΕΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |
| 2.1. Προσφορές |  |  |  |
| 2.1.1.0. Οι προσφορές θα υποβληθούν μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.2.0. Οι προσφορές εάν απαιτείται από τη διακήρυξη θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή και πρέπει να χωρίζονται σε τεχνικό και οικονομικό τμήμα, που θα είναι αυτοτελή και ανεξάρτητα μεταξύ τους. Οικονομικά στοιχεία θα περιέχονται μόνο στο τμήμα της οικονομικής προσφοράς. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2. Τεχνική Προσφορά |  |  |  |
| 2.2.1.0. Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές με συμπληρωμένες τις στήλες συμμόρφωσης και παραπομπών σε κάθε παράγραφο, με επεξηγηματικές απαντήσεις, παρατηρήσεις και αναλυτικά σχόλια, καθώς και με συγκεκριμένη παραπομπή στα Τεχνικά Εγχειρίδια ή σε κείμενο, το οποίο μπορεί να επισυναφθεί ως παράρτημα της τεχνικής προσφοράς. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.2.0. Επίσης, θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη περιγραφή των χαρακτηριστικών του υπό προμήθεια είδους, που να αποσαφηνίζει: α) Τον τύπο των υπό προμήθεια συσκευών. β) Τη λειτουργία της κάθε συσκευής και τη λειτουργία των επιμέρους υπομονάδων της. γ) Την κατασκευή και τον τρόπο πρόσβασης στα διάφορα τμήματά της. δ) Τις διαδικασίες συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης όλων των επιμέρους τμημάτων που την αποτελούν. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.3.0. Προσφορές που παρέχουν ελλιπείς πληροφορίες και δεν περιγράφουν με σαφήνεια τα χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις του προσφερόμενου υλικού σε σχέση με τις παρούσες προδιαγραφές ή παρεκκλίνουν από αυτές, θα αξιολογηθούν ανάλογα από την αρμόδια επιτροπή και εφόσον κρίνονται ανεπαρκείς θα απορρίπτονται. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.4.0. Επιπλέον, η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει: α) Τους καταλόγους ανταλλακτικών. β) Κατάσταση (λίστα) με τα παρελκόμενα. γ) Τους καταλόγους με τα ειδικά εργαλεία και τυχόν απαιτούμενα όργανα ελέγχου. δ) Μια πλήρη σειρά Εγχειριδίων (Τεχνικών και Λειτουργίας) για κάθε ξεχωριστού τύπου συσκευή. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.5.0. Με την τεχνική προσφορά να συνυποβληθούν: α) Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκπαίδευσης που προτείνει ο προμηθευτής, βάση των απαιτήσεων της ενότητας 9.7. β) Κατάλογος με Υπηρεσίες και Φορείς της αλλοδαπής, οι οποίες έχουν προμηθευτεί και χρησιμοποιούν τα προσφερόμενα είδη, με την ημερομηνία της σχετικής αγοράς και πληροφορίες διεύθυνσης, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνων επικοινωνίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.6.0. Στην τεχνική προσφορά είναι επιθυμητό να αναφερθούν, με αντίστοιχες παραπομπές στα τεχνικά εγχειρίδια, τυχόν πρόσθετες δυνατότητες και πλεονεκτήματα, τα οποία παρέχονται από τα υπό προμήθεια είδη και δεν περιγράφονται στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές. Η αρμόδια επιτροπή επιφυλάσσεται για την αξιολόγηση και την ενδεχόμενη αποδοχή τους. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3. Οικονομική Προσφορά |  |  |  |
| 2.3.1.0. Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη, σαφή και αναλυτικά οικονομικά στοιχεία, ώστε να είναι δυνατή η κατακύρωση του διαγωνισμού, χωρίς να χρειαστεί να ζητήσει η αρμόδια επιτροπή συμπληρωματικά στοιχεία, που μπορεί να χαρακτηριστούν ως αντιπροσφορά. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3.2.0. Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα αναφερόμενα στα κεφάλαια 8 και 9, στην οικονομική προσφορά να υποβληθούν αναλυτικά οικονομικά στοιχεία για τα ακόλουθα: α) Το συνολικό και επιμέρους, ανά κατηγορία, κόστος υλικού του υπό προμήθεια συστήματος. β) Το συνολικό κόστος εγκατάστασης του υπό προμήθεια συστήματος. γ) Την κατάσταση (λίστα) των παρελκόμενων υλικών με τιμές μονάδος εκάστου είδους. δ) Τον κατάλογο με τα ειδικά εργαλεία με τιμές μονάδος εκάστου είδους. ε) Το κόστος της προτεινόμενης εκπαίδευσης. στ) Το κόστος μίας πλήρους σειράς εγχειριδίων που αφορούν στα τεχνικά χαρακτηριστικά και λειτουργία των εν λόγω συσκευών (έντυπης και ψηφιακής) για κάθε ξεχωριστού τύπου προσφερόμενη συσκευή. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3.3.0. Η οικονομική προσφορά να περιλαμβάνει: α) Τον κατάλογο των ανταλλακτικών με τιμές μονάδος εκάστου είδους άνευ ΦΠΑ ή άλλης επιβάρυνσης (καθαρές τιμές). β) Τον καθορισμό της εκατοστιαίας μεταβολής (τιμαριθμοποίηση) της τελικής καθαρής τιμής (άνευ ΦΠΑ ή άλλης επιβάρυνσης) εκάστου καινούριου υλικού ανά έτος, που απαιτείται και αφορά στο εν λόγω σύστημα. Βάση αναφοράς για τον ανωτέρω υπολογισμό θα είναι η τιμή rate του Ευρώ. Η εν λόγω υποχρέωση θα αφορά τόσο σε υλικά όσο και σε καινούργια ανταλλακτικά που θα προμηθεύει ο ανάδοχος για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 ετών, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4. Γενικές Απαιτήσεις Προσφορών |  |  |  |
| 2.4.1.0. Η έντυπη υποβολή - εάν απαιτείται από τη διακήρυξη - της προσφοράς, θα περιλαμβάνει δύο (2) σφραγισμένους φακέλους, στους οποίους θα αναγράφονται ευκρινώς «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» αντίστοιχα με το περιεχόμενο εκάστου. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4.2.0. Οι απαντήσεις στη στήλη συμμόρφωσης θα είναι γραμμένες στην Ελληνική γλώσσα. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4.3.0. Τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και το συναφές υλικό (έντυπο ή ηλεκτρονικό) που τεκμηριώνουν τα σχόλια της στήλης παραπομπών θα είναι στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4.4.0. Κάθε προσφορά θα αφορά το σύνολο του απαιτούμενου εξοπλισμού του συστήματος. Προσφορές που αφορούν μέρος αυτού θα αποκλείονται του διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4.5.0. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προμηθευτεί μέρος, το σύνολο ή και μεγαλύτερο τμήμα από τις διακηρυχθείσες για προμήθεια ποσότητες, στο πλαίσιο των προβλεπομένων από τον ισχύοντα Κανονισμό Προμηθειών του Δημοσίου. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5. Ειδικές Απαιτήσεις Προσφορών |  |  |  |
| 2.5.1.0. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών δύναται να ζητήσει από τους διαγωνιζόμενους, κατά την περίοδο της αξιολόγησης, την επίδειξη του προς προμήθεια συστήματος ενώπιόν της, σε ημερομηνία και τόπο, που θα γνωστοποιηθεί από τον ανάδοχο, εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της προσφοράς. Η επίδειξη θα αφορά είτε σύστημα εγκατεστημένο και εν λειτουργία, είτε εγκατεστημένο σε πλατφόρμα εργαστηρίου. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5.2.0. Σκοπός της υπόψη επίδειξης είναι ο ακριβής έλεγχος των επιδόσεων, των τεχνικών απαιτήσεων, καθώς και της λειτουργικότητας της εφαρμογής παρακολούθησης και ελέγχου (Supervision) του συστήματος. Οι Διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να ανταποκριθούν και να διευκολύνουν την Επιτροπή στο έργο της. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5.3.0. Τα αποτελέσματα της υπόψη επίδειξης βαθμολογούνται σύμφωνα με το σταθμικό συντελεστή του πίνακα αξιολόγησης (Παράρτημα Α). Σε περίπτωση που δε ζητηθεί επίδειξη, τότε η βαθμολογία ως προς την παράγραφο αυτή θα είναι η ίδια για όλα τα προσφερόμενα συστήματα. | ΝΑΙ |  |  |

| ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙ-ΤΗΣΗ | ΣΥΜ-ΜΟΡΦΩΣΗ | ΠΑΡΑ-ΠΟΜΠΕΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. AΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΔΟΥΣ |
| 3.1.0.0. Η μελέτη/σχεδιασμός και η κατασκευή του προς προμήθεια είδους, να είναι πρόσφατες και να βασίζονται στις πλέον σύγχρονες και δοκιμασμένες τεχνολογικές αντιλήψεις, σχετικά με την κατασκευή των συσκευών που το αποτελούν, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή αξιοπιστία, ανθεκτικότητα και ευκολία αναβάθμισης, καθώς και ο υψηλός βαθμός διαθεσιμότητας. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2.0.0. Όλες οι υπό προμήθεια συσκευές θα έχουν προδιαγραφές ασφαλείας ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) και ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών (ΕΜΙ) και θα συνοδεύονται από αντίγραφα των εν λόγω πιστοποιητικών ή ενυπόγραφων επίσημων εγγράφων που το βεβαιώνουν. Επίσης, θα πρέπει να συνοδεύονται από σήμανση πιστότητας CE (CE mark), σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/108/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και με το Π.Δ. 44/2002. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3.0.0. Το προτεινόμενο σύστημα θα βασίζεται στον μέγιστο δυνατό βαθμό, σε «έτοιμες από το ράφι» συσκευές (προϊόντα COTS), με συγκεκριμένα πρότυπα (standards) και θα απαιτεί την ελάχιστη δυνατή προσαρμογή σε ιδιαίτερες απαιτήσεις, προκειμένου να καλυφθούν πλήρως οι παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4.0.0. Ο σχεδιασμός του συστήματος να είναι τέτοιος ώστε οποιαδήποτε βλάβη σε κάρτα, μονάδα ή εξάρτημά του δεν θα έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη διακοπή του. Το σύστημα θα μπορεί να λειτουργεί πλήρως μέσω των πλεονασματικών διατάξεων που προβλέπει ο σχεδιασμός του και μόνο εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις βλαβών θα επιφέρουν βαθμιαία υποβάθμιση της απόδοσής του. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5.0.0. Ειδικότερα, κάθε υποσύστημα του προς προμήθεια είδους να ανταποκρίνεται στις παρακάτω γενικές απαιτήσεις σχεδίασης (Design Consideration): | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5.1.0. Να έχει κατά το μέγιστο δυνατό ποσοστό αρθρωτή κατασκευή (Modular Construction). | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5.2.0. Το σύστημα θα επιτρέπει την αντικατάσταση και επανατοποθέτηση των σκληρών δίσκων συστοιχίας RAID και των τροφοδοτικών διατάξεων των εξυπηρετητών χωρίς να απαιτείται η διακοπή της τροφοδοσίας τους (hot swappable). | ΝΑΙ |  |  |
| 3.6.0.0. Η εγκατάσταση των εξυπηρετητών (server) του συστήματος θα γίνει σε ικρίωμα 19΄΄. Oι εξυπηρετητές θα εδράζονται σε συρταρωτές βάσεις (ράγες) εντός του ικριώματος για την ευκολότερη προσπέλασή τους από το τεχνικό προσωπικό (rack kit with sliding rails). | ΝΑΙ |  |  |
| 3.7.0.0. Θα είναι δυνατή η αλλαγή της διαμόρφωσης (configuration) του συστήματος παράλληλα με την λειτουργία του (χωρίς να χρειασθεί να τεθεί πρώτα εκτός λειτουργίας). | ΝΑΙ |  |  |
| 3.8.0.0. Μετά από ολική ή μερική απώλεια της ηλεκτρικής τροφοδοσίας του συστήματος, αυτό θα επανεκκινεί αυτόματα στην πρότερη κατάσταση και διαμόρφωση, με την λιγότερη απαιτούμενη ανθρώπινη παρέμβαση. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.9.0.0. Ο σχεδιασμός του προς προμήθεια είδους να είναι τέτοιος, ώστε για οποιαδήποτε βλάβη σε κάρτα ή μονάδα του, να παρέχεται ειδοποίηση για το συμβάν όχι μόνο τοπικά, αλλά και στις απομακρυσμένες θέσεις επίβλεψης. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.10.0.0. Το προσφερόμενο είδος να είναι κατάλληλο για συνεχή και ομαλή λειτουργία, χωρίς μεταβολή των λειτουργικών του επιδόσεων για όσο το δυνατόν μακρό χρονικό διάστημα και χωρίς την ανάγκη τεχνικής επίβλεψης (Unmanned). | ΝΑΙ |  |  |
| 3.11.0.0. Οι απαιτήσεις του προσφερόμενου είδους σε προληπτική συντήρηση να είναι οι ελάχιστες δυνατές. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.12.0.0. Το προς προμήθεια είδος να έχει σχεδιαστεί και να έχει κατασκευαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία του από κρούσεις, σκόνη, γεωφυσικά φαινόμενα, κ.τ.λ., ενώ δε θα απαιτείται η λήψη ειδικών μέτρων προστασίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.13.0.0. Το σύνολο του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι πλήρως δοκιμασμένο σε συνθήκες παρόμοιες ή δυσμενέστερες από τις αναφερόμενες στην παρούσα προδιαγραφή. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.14.0.0. Το σύνολο του λογισμικού που θα χρησιμοποιηθεί – πλατφόρμα λειτουργικού και απαιτούμενες εφαρμογές – σε όλες τις θέσεις παρακολούθησης και ελέγχου, θα πρέπει να είναι πλήρως δοκιμασμένο στην υποστήριξη συστημάτων παρόμοιων ή μεγαλύτερων από τα περιγραφόμενα στην παρούσα προδιαγραφή. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.15.0.0. Το σύνολο του λογισμικού που θα χρησιμοποιηθεί – πλατφόρμα λειτουργικού και απαιτούμενες εφαρμογές – σε όλες τις θέσεις παρακολούθησης και ελέγχου, θα πρέπει να παραδοθεί με την πιο πρόσφατη, δοκιμασμένη έκδοση. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.16.0.0. Το προσφερόμενο σύστημα θα έχει υψηλό επίπεδο ευελιξίας και υψηλή ταχύτητα στην επεξεργασία και απεικόνιση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.17.0.0. Τυχόν ειδικά εργαλεία, παρελκόμενα ή ειδικές συσκευές και όργανα, που είναι απαραίτητα για την εγγυημένα καλή και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην προμήθεια. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.18.0.0. Η εγκατάσταση και ο σχεδιασμός του συστήματος θα διασφαλίζουν τους ισχύοντες κανονισμούς για την ασφάλεια των χρηστών. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.19.0.0. Όλα τα επιμέρους υλικά και συσκευές του προσφερόμενου είδους να είναι καινούργια και αμεταχείριστα. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.20.0.0. Οι καλωδιώσεις που θα συνδέουν τις επιμέρους συσκευές θα πρέπει να είναι κωδικοποιημένες για εύκολη αναγνώριση και να φέρουν ετικέτες προορισμού και κατεύθυνσης στα άκρα τους. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.21.0.0. Ο κατασκευαστικός οίκος του τελικού προϊόντος θα διαθέτει πιστοποίηση διαχείρισης ποιότητας σειράς ISO 9001, ως προς την κατασκευή του είδους. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.22.0.0. Ο προμηθευτής οφείλει να περιγράψει τα μέτρα που λαμβάνει για την εξασφάλιση της ποιότητας (βάσει του ισχύοντα Κανονισμού Προμηθειών του Δημοσίου), ως προς την εγκατάσταση του είδους, τη διαχείριση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διακίνηση του υλικού. | ΝΑΙ |  |  |

| ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙ-ΤΗΣΗ | ΣΥΜ-ΜΟΡΦΩΣΗ | ΠΑΡΑ-ΠΟΜΠΕΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ |
| 4.1.0.0. Η σύνθεση του υπό προμήθεια συστήματος περιλαμβάνει: 1. Εξυπηρετητές (servers) σε διαμόρφωση hot/standby ή cluster. 2. Τερματικά επιχειρησιακής εκμετάλλευσης: Controller Working Position (CWP) και Editorial Position (ΕΡ). 3. Tερματικά τεχνικού ελέγχου (TCH, TCH-APP). 4. Εξωτερικά αποθηκευτικά μέσα για την τήρηση αντιγράφων ασφαλείας του συστήματος. 5. Σαρωτές/Εκτυπωτές για την εισαγωγή στο σύστημα σε ηλεκτρονική μορφή, χαρτών και άλλων επιχειρησιακών στοιχείων. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.2.0.0. Το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιήσει το υφιστάμενο διπλό δίκτυο στο οποίο περιλαμβάνονται: α) Συσκευές δικτύωσης (π.χ. routers, switches) για την επικοινωνία των servers με τα τερματικά του Π.Ε.Α. και με τα απομακρυσμένα τερματικά του Δ.Α.Α. β) Συσκευές δικτύωσης για την επικοινωνία μεταξύ των τερματικών του υποδικτύου Προσέγγισης Αθηνών στο Ελληνικό. γ) Συσκευές δικτύωσης για την επικοινωνία των servers του Δ.Α.Α με τα τερματικά του υποδικτύου Προσέγγισης Αθηνών. (Σημείωση: Η σύνθεση του συστήματος και οι θέσεις εγκατάστασης περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Β.) | ΝΑΙ |  |  |

| ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙ-ΤΗΣΗ | ΣΥΜ-ΜΟΡΦΩΣΗ | ΠΑΡΑ-ΠΟΜΠΕΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |
| 5.1. Γενικές λειτουργίες χειρισμού (Πληκτρολόγια, ποντίκια) |  |  |  |
| 5.1.1.0. Κάθε θέση εργασίας επιχειρησιακής εκμετάλλευσης (CWP) θα διαθέτει εικονικό (virtual) πληκτρολόγιο με ευανάγνωστα πλήκτρα. Πέραν του εικονικού, οι θέσεις DLV και FDT θα διαθέτουν πληκτρολόγιο μικρού μεγέθους, ενώ οι θέσεις Editorial θα διαθέτουν πληκτρολόγιο κανονικού μεγέθους. | NAI |  |  |
| 5.1.2.0. Μέσω πλήκτρων επιλογής του εικονικού πληκτρολογίου θα δίνονται οι δυνατότητες: α) εκτύπωσης της απεικόνισης τρέχουσας οθόνης (Print screen) και β) παγώματος της τρέχουσας ροής δεδομένων οθόνης (scroll lock) σε περίπτωση κύλισης του περιεχομένου της (π.χ. μηνύματα αεροναυτικών πληροφοριών AFTN). | NAI |  |  |
| 5.1.3.0. Θα μπορεί να γίνεται κύλιση των περιεχομένων του παραθύρου (π.χ. μηνύματα αεροναυτικών πληροφοριών AFTN) με τον τροχό του ποντικιού. | NAI |  |  |
| 5.1.4.0. Σε κάθε ποντίκι, το δεξί πλήκτρο θα μπορεί να κάνει πάγωμα της οθόνης όταν απεικονίζεται παράθυρο κυλιόμενων γραμμών δεδομένων (π.χ. μηνύματα AFTN), όταν ο καταδείκτης του ποντικιού είναι μέσα στο παράθυρο (π.χ. μηνυμάτων AFTN). Η έξοδος από την κατάσταση παγώματος θα γίνεται πάλι με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού. | NAI |  |  |
| 5.1.5.0. Το ποντίκι να δίνει τη δυνατότητα παράλληλου και ανεξάρτητου χειρισμού, όλων των παρεχόμενων λειτουργιών, τις οποίες θα δίνει η άλλη συσκευή εισόδου (πληκτρολόγιο). | NAI |  |  |
| 5.2. Θέσεις εργασίας CWP (Απεικόνιση δεδομένων, παράθυρα) |  |  |  |
| 5.2.0.0. Οι θέσεις επιχειρησιακής εκμετάλλευσης θα έχουν την δυνατότητα απεικόνισης των ακόλουθων σελίδων: 1) Σελίδα Μετεωρολογικών δεδομένων, ATIS, NAVAIDS. 2) Σελίδα ροής μηνυμάτων AFTN. 3) Σελίδα πληροφοριών FIDS (UFIS). 4) Σελίδα αναζήτησης εγγράφων επιχειρησιακού ενδιαφέροντος και χαρτών. 5) Σελίδα απεικόνισης της λειτουργικής κατάστασης των τεσσάρων διαδρόμων 21L, 21R, 03L, 03R και των πέντε ραδιοβοηθημάτων (SAT, SPA, KRO, ATV, KEΑ). 6) Σελίδα AFL (απεικόνιση κατάστασης φωτισμού τροχοδρόμων, διαδρόμων). Κάθε σελίδα θα φέρει ευκρινώς στο ανώτερο σημείο τον τίτλο περιεχομένου της. | NAI |  |  |
| 5.2.1.0. Η σελίδα “Μετεωρολογικών δεδομένων, ATIS, NAVAIDS” θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: | NAI |  |  |
| 5.2.1.1. Δύο εικονικά-αναλογικά όργανα ένδειξης ανέμου (ανεμόμετρα), από ένα για κάθε διάδρομο, τοποθετημένα στο άνω μέρος της σελίδας. Θα απεικονίζεται η πραγματική κατεύθυνση του ανέμου. | NAI |  |  |
| 5.2.1.2. Στο ανεμόμετρο, θα απεικονίζεται η στιγμιαία τιμή της έντασης του ανέμου, η μέση τιμή δίλεπτου καθώς και η μέση τιμή δεκαλέπτου της έντασης του ανέμου. | NAI |  |  |
| 5.2.1.3. Σε περίπτωση ούριου ανέμου ως προς τον εν χρήση διάδρομο να υπάρχει δυνατότητα χρωματικής επισήμανσης του βέλους ανέμου. Η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να είναι επιλεγόμενη από τον χρήστη. Η χρωματική επισήμανση θα ενεργοποιείται όταν υπάρχει απόκλιση από τα όρια που ορίζει το γράφημα έντασης ανέμου. Στο εν λόγω γράφημα ο άξονας-x αναφέρεται στην ταχύτητα διατμητικού ανέμου (μονάδα μέτρησης: knots), ενώ ο άξονας-y αναφέρεται στην ταχύτητα ούριου ανέμου (μονάδα μέτρησης: knots). Κάθε γραφική παράσταση έχει σαν παράμετρο την διεύθυνση του πλευρικού ανέμου συμμετρικά ως προς τη διεύθυνση προσγείωσης. Για τιμές που βρίσκονται εντός της γραμμοσκιασμένης περιοχής, δε χρειάζεται χρωματική επισήμανση. Αυτή θα ενεργοποιείται για τιμές εκτός γραμμοσκιασμένης περιοχής (> 5,1 Knots). Υπόδειγμα του εν λόγω γραφήματος βρίσκεται στο Παράρτημα Δ. | NAI |  |  |
| 5.2.1.4. Μεταξύ των ανεμουρίων, θα απεικονίζεται η τιμή QNH, η θερμοκρασία και το σημείο δρόσου όπως εμφανίζονται στο τρέχον ATIS. | NAI |  |  |
| 5.2.1.5. Κάτω από την απεικόνιση μέσων τιμών ταχύτητας ανέμου των διαδρόμων, θα υπάρχει ένδειξη κατάστασης του ΙLS του εν χρήσει διαδρόμου, με χρωματική και σχηματική επισήμανση. | NAI |  |  |
| 5.2.1.6. Θα υπάρχει απεικόνιση της κατηγορίας ILS με ένδειξη ILS Z, ILS Y, ILS X, ILS W, VOR, VOR Y. Η λίστα αυτή θα μπορεί να ενημερώνεται με νέες καταχωρήσεις. | NAI |  |  |
| 5.2.1.7. Μεταξύ των ανεμόμετρων και κάτω από τις ενδείξεις QNH, θερμοκρασίας και σημείου δρόσου θα υπάρχει ένδειξη RVR λεπτού στα 3 τμήματα του εν χρήσει διαδρόμου (touch - mid - end). | NAI |  |  |
| 5.2.1.8. Στο κάτω μέρος της οθόνης θα υπάρχει συγχρονισμένη, ευκρινής και εποπτική απεικόνιση των ακόλουθων πληροφοριών του τρέχοντος ATIS: Time, Wind, Visibility, Rain, Fog, Νέφη, Θερμοκρασία, Σημείο δρόσου (Dew Point), QNH, Transition Level, Runway, Others. Η απεικόνιση των πληροφοριών του ΑΤΙS θα έχει την μορφή πίνακα. | NAI |  |  |
| 5.2.2.0. Η σελίδα “μηνυμάτων AFTN” θα απεικονίζει την ροή κειμένου των αντίστοιχων εισερχόμενων μηνυμάτων. Στο ανώτερο σημείο της θα υπάρχουν τα πιο πρόσφατα μηνύματα. | NAI |  |  |
| 5.2.2.1. Στη δεξιά πλευρά της θα υπάρχει μπάρα κύλισης παραθύρου. | NAI |  |  |
| 5.2.2.2. Σε ευκρινές σημείο της σελίδας, κατά προτίμηση στο άνω μέρος της, θα υπάρχει πλαίσιο/πεδίο εισαγωγής χαρακτήρων κειμένου, με την αντίστοιχη σήμανση. Το πεδίο αυτό θα δίνει την δυνατότητα για την αναζήτηση (search) των μηνυμάτων AFTN του τελευταίου 24ώρου που αφορούν ένα συγκεκριμένο call sign, χρησιμοποιώντας εικονικό (virtual) ή πραγματικό πληκτρολόγιο. Το αποτέλεσμα της αναζήτησης θα εμφανίζεται σε ένα αναδυόμενο παράθυρο. | NAI |  |  |
| 5.2.2.3. Ανάλογα με τον τύπο μηνύματος AFTN, η απεικόνιση της ροής θα παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Θα γίνεται επισήμανση των μηνυμάτων που αφορούν FLS, SAM, SRM, DEL, CHG, SLC και VFR πλάνα με αλλαγή στο χρώμα (επιλογή από μενού ρυθμίσεων) ή στην ένταση (normal/bold) της γραμματοσειράς που αφορά το εν λόγω πλάνο, ώστε να ξεχωρίζει στη ροή των μηνυμάτων. | NAI |  |  |
| 5.2.2.4. Θα υπάρχουν τρεις ετικέτες με τις ενδείξεις “FLS”, “VFR” και “FLOW”. Οι ετικέτες θα βρίσκονται κάτω από το πλαίσιο αναζήτησης μηνυμάτων. Η άφιξη ενός μηνύματος που ανήκει σε μια από τις προαναφερθείσες κατηγορίες θα προκαλεί αλλαγή του χρωματισμού της αντίστοιχης ετικέτας. | NAI |  |  |
| 5.2.2.5. Επιπλέον, η άφιξη μηνυμάτων FLS θα προκαλεί εμφάνιση αναδυόμενου παραθύρου (pop up) στο οποίο θα αναγράφεται το σχετικό πλάνο. Η λειτουργία αυτή θα είναι ενεργοποιούμενη / απενεργοποιούμενη από τον χρήστη. | NAI |  |  |
| 5.2.2.6. Τα μηνύματα SAM, SRM, DEL, CHG, SLC θα μπορούν να αναγνωστούν μέσα από αναδιπλούμενη λίστα κάτω από την ετικέτα FLOW όπου θα είναι ταξινομημένα βάσει του χρόνου άφιξής τους. | NAI |  |  |
| 5.2.2.7. Η παύση του χρωματισμού των ετικετών θα γίνεται ως εξής: α) Για τα “FLS”, μόλις αναγνωστούν τα αντίστοιχα μηνύματα, εφόσον είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αναδυόμενου παραθύρου, ή μόλις παρέλθει χρονικό διάστημα τριάντα λεπτών από την έλευση του τελευταίου, στην περίπτωση απενεργοποίησης αναδυόμενου παραθύρου. β) Για τα “VFR”, μόλις παρέλθει χρονικό διάστημα τριάντα λεπτών από την έλευση του τελευταίου ή όταν επιλεγεί η ετικέτα, μετά από σχετική επιβεβαίωση του χρήστη. γ) Για τα “FLOW”, μόλις αναγνωστούν όλα από τον χρήστη. | NAI |  |  |
| 5.2.2.8. Πλησίον του πεδίου αναζήτησης μηνυμάτων θα υπάρχει εικονικό πλήκτρο με την ένδειξη ΝΟΤΑΜ. Μέσω αυτού του πλήκτρου θα γίνεται η αναζήτηση NOTAM με τα ακόλουθα κριτήρια αναζήτησης: α) Ημερομηνία β) Εκδότης γ) Παραλήπτης δ) Συγκεκριμένο κείμενο αναζήτησης πχ callsign πτήσης, registration αεροσκάφους κλπ. Τα αποτελέσματα της αναζήτησης θα απεικονίζονται σε αυτόνομο παράθυρο, το οποίο θα κλείνει από τον χρήστη, πατώντας εκ νέου το εικονικό πλήκτρο NOTAM. Επίσης, θα δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης του αποτελέσματος της αναζήτησης. | NAI |  |  |
| 5.2.3.0. Στη σελίδα “απεικόνισης πληροφοριών FIDS”, μέσω επικοινωνίας με το σύστημα UFIS του ΑΙΑ, θα γίνεται απεικόνιση σε μορφή πίνακα λίστας Αφίξεων κι Αναχωρήσεων κι αντιστοίχων θέσεων στάθμευσης παρέχοντας και δυνατότητα ορισμού ενός χρονικού «παραθύρου» απεικόνισης αυτών των πληροφοριών. | NAI |  |  |
| 5.2.4.0. Η σελίδα “εγγράφων επιχειρησιακού ενδιαφέροντος” θα έχει την ακόλουθη δομή: | NAI |  |  |
| 5.2.4.1. Στο άνω μέρος της θα υπάρχουν εικονικά πλήκτρα επιλογής υποσελίδων με τουλάχιστον τις παρακάτω επιλογές: α) SIDs: Με τη συντομογραφία SID (Standard Instrument Departure Procedure) ορίζουμε μια προκαθορισμένη διαδικασία αναχώρησης του αεροσκάφους. Οι SIDs είναι μοναδικές για κάθε αεροδρόμιο και διάδρομο. β) Βάση δεδομένων τύπων αεροσκαφών. γ) Κατάλογος λοιπών καταχωρημένων εγγράφων επιχειρησιακού ενδιαφέροντος (πάγιες διαταγές κλπ). δ) Κατάλογος καταχωρημένων χαρτών και σχηματικών απεικονίσεων. ε) SIDs Τ με εμφανή απεικόνιση των αρχικών υψών εξουσιοδότησης των αεροσκαφών. Θα δίνεται η δυνατότητα προσθήκης και άλλων εικονικών πλήκτρων επιλογής υποσελίδων με πρόσθετα στοιχεία που μπορεί να προκύψουν μελλοντικά ανάλογα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις. | NAI |  |  |
| 5.2.4.2. Με επιλογή του ποντικιού στα προαναφερθέντα εικονικά πλήκτρα θα εμφανίζεται αναδιπλούμενη λίστα «pull down menu» όπου θα είναι καταχωρημένα τα αντίστοιχα περιεχόμενα της σελίδας σε αλφαβητική σειρά. Επιλέγοντας κάποιο από τα στοιχεία «thumbnails» της λίστας, η λίστα θα υποχωρεί και το περιεχόμενό της θα εμφανίζεται σε αυτόνομο παράθυρο, το οποίο θα κλείνει ο χρήστης. | NAI |  |  |
| 5.2.4.3. H ενημέρωση του συστήματος για νέες SIDs, για επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων α/φ και για εισαγωγή οποιουδήποτε εγγράφου θα γίνεται από τη Θέση εισαγωγής δεδομένων (Editorial Position). | NAI |  |  |
| 5.2.5.0. Η σελίδα απεικόνισης της λειτουργικής κατάστασης των τεσσάρων διαδρόμων 21L, 21R, 03L, 03R και των πέντε ραδιοβοηθημάτων (SAT, SPA, KRO, ATV, KEΑ) θα είναι διαμορφωμένη ως εξής: | NAI |  |  |
| 5.2.5.1. Στο άνω μέρος της, θα υπάρχουν πέντε ετικέτες των ραδιοβοηθημάτων (SAT, SPA, KRO, ATV, KEΑ), με την ΚΕΑ μόνο να είναι με χειροκίνητη επιλογή ένδειξης λειτουργίας και τέσσερα εικονικά πλήκτρα των διαδρόμων 21L, 21R, 03L, 03R. | NAI |  |  |
| 5.2.5.2. Το σύστημα θα διατηρεί πίνακα με συνδυασμούς όλων των καταστάσεων ραδιοβοηθημάτων και διαδρόμων που θα εισάγει ο χρήστης. Για κάθε συνδυασμό του πίνακα θα υπάρχει αντιστοιχία σε συγκεκριμένες SIDs. Tο σύστημα λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες καταστάσεις ραδιοβοηθημάτων και διαδρόμων θα προτείνει, μετά από αντίστοιχη επιλογή εικονικού πλήκτρου διαδρόμου σε ξεχωριστό «παράθυρο», όλες τις κατάλληλες έγκυρες SID όπως αυτές θα προκύπτουν από τους τρέχοντες χάρτες και διαδικασίες του AIP Ελλάδος εκείνη τη χρονική περίοδο. Το αναδυόμενο παράθυρο θα κλείνει από το χρήστη. | NAI |  |  |
| 5.2.5.3. Ταυτόχρονα, επιλέγοντας μια SID από τη λίστα θα μπορεί να εμφανίζεται σε αναδυόμενο παράθυρο στην ίδια σελίδα ολόκληρο το περιγραφικό κείμενο της συγκεκριμένης SID καθώς και το σχηματικό της διάγραμμα. Το αναδυόμενο παράθυρο θα κλείνει από το χρήστη. | NAI |  |  |
| 5.3. Ειδικές λειτουργίες θέσεων εργασίας CWP |  |  |  |
| 5.3.1.0. Σε όλες τις θέσεις εργασίας θα υπάρχει ευκρινής απεικόνιση της λειτουργικής κατάστασης του συστήματος (π.χ. Πλήρως Λειτουργικό - Υποβαθμισμένο - EK/EN) σε κάποιο εμφανές σημείο της οθόνης κι οπωσδήποτε όχι στο κάτω μέρος της, όπου είναι δυσδιάκριτο λόγω εγγενούς διαμόρφωσης της κονσόλας. | NAI |  |  |
| 5.3.2.0. Σε όλες τις θέσεις εργασίας ανεξαρτήτως σελίδας, θα υπάρχει μενού ρυθμίσεων χρωματικών επιλογών απεικόνισης μέρας - νύχτας με σκοπό την μικρότερη δυνατή οπτική όχληση του χρήστη ειδικά τις βραδινές ώρες (χρωματική επιλογή DAY-NIGHT MODE). | NAI |  |  |
| 5.3.3.0. Για τις θέσεις LOC-E, ASS-E, LOC-W, ASS-W, πάνω από τα ανεμούρια, θα υπάρχει ειδικό ευμέγεθες εικονικό πλήκτρο “FOLLOW ME”. Το πάτημά του θα προκαλεί απενεργοποίηση ή ξεθώριασμα των ενδείξεων ανέμου, ώστε να μην είναι εύκολα ορατές όταν πρέπει να αναγγελθούν σε αεροσκάφος. Επιπλέον, θα μπορούσε να εμφανίζεται το εικονίδιο ενός οχήματος. Η ενεργοποίηση αυτής της επιλογής θα γίνεται από τον χρήστη όταν υπάρχει όχημα στον διάδρομο και θα αποτρέπει τον ελεγκτή από το να δώσει εσφαλμένη άδεια προσγείωσης ή απογείωσης (Follow me Reminder). | NAI |  |  |
| 5.3.4.0. Για το τερματικό επιχειρησιακής εκμετάλλευσης DΕLΙVΕRY, θα υπάρχει ανεξάρτητα από επιλεγμένη σελίδα, μονίμως ορατή ετικέτα στην οθόνη με την ευανάγνωστη ένδειξη «ABLON 100» ή «ABLON 140». Με επιλογή (κλικ) πάνω στην ετικέτα θα προκαλείται κυκλική εναλλαγή μεταξύ των δύο ενδείξεων. Κάτω από την ετικέτα θα απεικονίζεται, η ώρα και η ημερομηνία που έγινε η τελευταία επιλογή (κλικ). | NAI |  |  |
| 5.3.5.0. Για το τερματικό επιχειρησιακής εκμετάλλευσης DΕLΙVΕRY, να υπάρχει μονίμως ορατό εικονικό πλήκτρο, το πάτημα του οποίου θα προκαλεί την απεικόνιση σε ξεχωριστό παράθυρο της τρέχουσας οθόνης του PENS που αφορά τα CTOTs. Το παράθυρο θα κλείνει από το χρήστη. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.4. Θέσεις εισαγωγής δεδομένων EP |  |  |  |
| 5.4.1.0. Η εισαγωγή νέων δεδομένων στην editorial position θα γίνεται είτε απευθείας από φορητό αποθηκευτικό μέσο, είτε με σάρωσή τους τοπικά. | NAI |  |  |
| 5.4.1.1. Μέσω της θέσης εισαγωγής δεδομένων (EP) θα δίδεται η δυνατότητα στο χρήστη να εισάγει τα αρχεία, το περιεχόμενο των οποίων απεικονίζεται στις υποσελίδες που αναφέρονται στην παράγραφο 5.2.4.1. Οι τύποι αρχείων δεδομένων μπορεί να είναι: έγγραφα, εικόνες, σχέδια κά (πχ. pdf, rtf, jpg, dxf). | NAI |  |  |
| 5.4.1.2. Η εφαρμογή σάρωσης θα πρέπει να είναι φιλική προς το χρήστη. | NAI |  |  |

| ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙ-ΤΗΣΗ | ΣΥΜ-ΜΟΡΦΩΣΗ | ΠΑΡΑ-ΠΟΜΠΕΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |
| 6.1. Διαχείριση συστήματος |  |  |  |
| 6.1.1.0. Πρόσβαση στο λειτουργικό σύστημα θα έχει μόνο ο υπεύθυνος για τη διαχείριση του συστήματος (System administrator). Η πρόσβαση θα είναι δυνατή από τα τερματικά τεχνικού ελέγχου (TCH), από τους servers και από τις “editorial positions” (EP), μετά από σχετική εξουσιοδότηση (π.χ. password) του χρήστη. Την δυνατότητα αυτή δεν θα έχουν οι επιχειρησιακές θέσεις εργασίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.1.2.0. Θα δίνεται η δυνατότητα πλήρους ελέγχου του λειτουργικού συστήματος μέσω γραμμής εντολών. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.1.3.0. Θα δίνεται η δυνατότητα ασφαλούς κρυπτογραφημένης σύνδεσης απομακρυσμένης γραμμής εντολών χαμηλού bandwidth. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.1.4.0. Θα δίνεται η δυνατότητα εγκατάστασης ενημερώσεων λειτουργικού συστήματος χωρίς ανάγκη επανεκκίνησης του συστήματος, εξαιρουμένης της εγκατάστασης νέου πυρήνα. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.1.5.0. Το λειτουργικό σύστημα θα είναι πολυχρηστικό, χωρίς να είναι απαραίτητη η αγορά επιπλέον αδειών σε περίπτωση μελλοντικής προσθήκης νέων τερματικών. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.1.6.0. Θα δίνεται η δυνατότητα πλήρους ελέγχου του λειτουργικού συστήματος και πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα αυτού και των ενημερώσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.1.7.0. Το λειτουργικό σύστημα των τερματικών και των εξυπηρετητών θα δίνει στον διαχειριστή των τερματικών τεχνικού ελέγχου, μέσω εγκατεστημένης σε αυτά ειδικής εφαρμογής, την δυνατότητα να έχει ορατές πληροφορίες για τις παραμέτρους που ελέγχει το BIOS (π.χ. θερμοκρασίες, ταχύτητες περιστροφής των δίσκων κ.τ.λ). | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2. Αντίγραφα ασφαλείας |  |  |  |
| 6.2.1.0. Θα υπάρχει δυνατότητα διατήρησης πλήρους αντιγράφου ασφαλείας (backup) του συστήματος. Το αντίγραφο ασφαλείας θα περιλαμβάνει το λειτουργικό, την data base κλπ. και θα αποθηκεύεται σε εξωτερικό αποθηκευτικό μέσο (εξωτερικός σκληρός δίσκος), συνδεδεμένο στον εξυπηρετητή. Τα αντίγραφα ασφαλείας θα είναι διπλά, ένα για κάθε εξυπηρετητή. Αυτά θα δίνουν την δυνατότητα επαναφοράς (restore) του συστήματος σε προηγούμενη λειτουργική κατάσταση. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2.2.0. Θα υπάρχει δυνατότητα διατήρησης πλήρους αντιγράφου ασφαλείας (backup) των δεδομένων που έχουν εισαχθεί χειροκίνητα στις Editorial Positions. Το αντίγραφο ασφαλείας θα περιλαμβάνει το σύνολο των καταλόγων, υποφακέλων, αρχείων κλπ, όπως ακριβώς είναι αποθηκευμένα στις προαναφερθείσες θέσεις. Θα αποθηκεύεται σε εξωτερικό αποθηκευτικό μέσο (π.χ. εξωτερικός σκληρός δίσκος). | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2.2.1. Τα ανωτέρω αντίγραφα ασφαλείας θα είναι σε μορφή απλού αντιγράφου της δενδρικής δομής του δίσκου, χωρίς κάποια μορφή κωδικοποίησης. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2.3.0. Για κάθε διαφορετικό τύπο τερματικού, ο κατασκευαστής θα δημιουργήσει image του σκληρού του δίσκου. Τα images θα πρέπει να αποθηκευτούν σε έναν εξωτερικό αποθηκευτικό μέσο (εξωτερικός σκληρός δίσκος). Τα ίδια images θα δοθούν και σε οπτικό δίσκο (ή δίσκους) DVD. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.3. Τερματικά τεχνικού ελέγχου |  |  |  |
| 6.3.1.0. Τα τερματικά τεχνικού ελέγχου (TCH, TCH-APP) θα διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: α) Τερματικά Τεχνικού Ελέγχου (TCH) που θα εγκατασταθούν στον ΔΑΑ. β) Τερματικό Τεχνικού Ελέγχου (TCH-APP) που θα εγκατασταθεί στην Προσέγγιση Αθηνών. |  |  |  |
| 6.3.2.0. Τα Τερματικά Τεχνικού Ελέγχου που θα εγκατασταθούν στον ΔΑΑ (TCH) θα δίνουν στον διαχειριστή του συστήματος την δυνατότητα παρακολούθησης και ελέγχου της λειτουργικής κατάστασης του συστήματος, αλλαγής των παραμέτρων του, εκκίνησης, διακοπής και επανεκκίνησης της εφαρμογής σε όλες τις θέσεις εργασίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.3.3.0. Όταν υπάρχει βλάβη στο υλικό ή στο λογισμικό οπουδήποτε στο σύστημα, μέσω των τερματικών τεχνικού ελέγχου του ΔΑΑ (TCH), ο διαχειριστής του συστήματος θα ειδοποιείται με οπτικό ή ακουστικό μήνυμα (alarm). | ΝΑΙ |  |  |
| 6.3.4.0. Τα Τερματικά Τεχνικού Ελέγχου που θα εγκατασταθούν στον ΔΑΑ (TCH) θα διακρίνονται με την σειρά τους στις ακόλουθες υποκατηγορίες. |  |  |  |
| 6.3.4.1. Ένα τερματικό με τις δυνατότητες που αναφέρονται στις 6.3.2.0., 6.3.3.0. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.3.4.2. Ένα τερματικό με τις δυνατότητες που αναφέρονται στις 6.3.2.0., 6.3.3.0. και επιπλέον δυνατότητα monitoring, ώστε να υπάρχει άμεση εποπτεία της λειτουργικής κατάστασης της εφαρμογής. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.3.4.3. Ένα τερματικό με τις δυνατότητες που αναφέρονται στην 6.3.4.2. και επιπλέον με τις δυνατότητες μιας Editorial θέσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.3.5.0. Το Τερματικό Τεχνικού Ελέγχου που θα εγκατασταθεί στην Προσέγγιση Αθηνών (TCH-APP) θα επιτρέπει την αλλαγή των παραμέτρων, την εκκίνηση, διακοπή και επανεκκίνηση της εφαρμογής στις θέσεις εργασίας Controller Working Positions (CWPs) της Προσέγγισης Αθηνών. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.4. Συγχρονισμός |  |  |  |
| 6.4.1.0. To υπό προμήθεια σύστημα θα έχει τη δυνατότητα χρονικού συγχρονισμού από εξωτερική πηγή, μέσω δικτύου Ethernet, χρησιμοποιώντας πρωτόκολλο ΝΤΡ. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.5. Εξωτερικές συνδέσεις |  |  |  |
| 6.5.1.0. Τα εξωτερικά συστήματα που αντιπροσωπεύουν τις εισόδους του προδιαγραφόμενου συστήματος είναι δεδομένα. Σε όσες περιπτώσεις τα συστήματα αντιπροσωπεύονται από σταθερές ΙΡ διευθύνσεις, αυτές θα εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται ως έχουν. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.6. Καταγραφές |  |  |  |
| 6.6.1.0. Θα γίνεται καταγραφή των δυναμικών πληροφοριών που απεικονίζονται στον χρήστη σε αντίστοιχα αρχεία καταγραφής συμβάντων (log). Οι δυναμικές πληροφορίες αφορούν δεδομένα ανέμου, ATIS, AFTN, εν χρήσει Ραδιοβοηθημάτων και γενικά όλων των εισόδων του συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.6.2.0. Τα προαναφερθέντα αρχεία καταγραφής συμβάντων (log) θα διατηρούνται στο σύστημα για περίοδο τουλάχιστον εξήντα (60) ημερών. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.7. Ιδιότητες της εφαρμογής |  |  |  |
| 6.7.1.0. Η λειτουργία της εφαρμογής του εξυπηρετητή δεν θα επηρεάζεται από το φορτίο των εισόδων του συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.7.2.0. Κατά την διάρκεια της διακοπής της λειτουργίας του ενός εξυπηρετητή, είτε οφείλεται σε βλάβη υλικού, είτε σε δυσλειτουργία του λειτουργικού ή της εγκατεστημένης σε αυτόν εφαρμογής, η λειτουργία των θέσεων εργασίας και των θέσεων εισαγωγής δεδομένων θα παραμένει ανεπηρέαστη, στηριζόμενη στον άλλο εξυπηρετητή. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.8. Μελλοντική επέκταση |  |  |  |
| 6.8.1.0. Το σύστημα θα δίνει τη δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης με την προσθήκη επιπλέον Τερματικών Επιχειρησιακής Εκμετάλλευσης. Ο υπολογισμός διαθεσιμότητας των πόρων του συστήματος να γίνει για επέκταση - επιπλέον τερματικά – σε ποσοστό 30%. | ΝΑΙ |  |  |

| ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙ-ΤΗΣΗ | ΣΥΜ-ΜΟΡΦΩΣΗ | ΠΑΡΑ-ΠΟΜΠΕΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |
| 7.1. Γενικά |  |  |  |
| 7.1.1.0. Οι ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στην υπάρχουσα υποδομή των διασυνδεόμενων συστημάτων και συσκευών, που παρέχουν τις προς απεικόνιση πληροφορίες. Τα συστήματα αυτά ενδέχεται να υποστούν υλικοτεχνικές προσαρμογές που θα οφείλονται στην επικαιροποίηση ή αναβάθμισή τους. Τα τελικά στοιχεία (διεπαφή, δομή πληροφοριών κλπ) των διασυνδεόμενων συστημάτων θα παραδοθούν στον προμηθευτή με την υπογραφή της σύμβασης. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.1.2.0. Εφεξής, με την αναφορά στον όρο «τερματικά» θα εννοούνται όλα τα τερματικά, επιχειρησιακής εκμετάλλευσης και τεχνικού ελέγχου (CWP, EP, TCH, TCH-APP). | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2. Τεχνολογία |  |  |  |
| 7.2.1.0. Το υπό προμήθεια σύστημα θα βασίζεται σε δόκιμη και σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία Η/Υ, όσον αφορά τόσο τον υλικό εξοπλισμό, όσο και το λογισμικό. Το υλικό θα έχει σχεδιαστεί και παραχθεί εντός της τελευταίας τριετίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2.2.0. Ο υλικός εξοπλισμός θα βασίζεται όσο το δυνατόν σε προϊόντα ευρείας κυκλοφορίας (μη εξειδικευμένα) ώστε η επισκευή και η εύρεση ανταλλακτικών να είναι εύκολη. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2.3.0. Το λογισμικό δεν θα βασίζεται σε εξειδικευμένο λειτουργικό σύστημα, αλλά σε ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο, η έκδοση του οποίου θα είναι η τελευταία επιτυχώς δοκιμασμένη. Το λειτουργικό των εξυπηρετητών και των τερματικών θα είναι συμβατό με τις συσκευές και τα περιφερειακά τους. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2.4.0. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί βάση δεδομένων στην υλοποίηση της εφαρμογής, η έκδοση αυτής να μην είναι παλαιότερη των δύο (2) ετών από την τελευταία εμπορικά χρησιμοποιούμενη έκδοση. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2.5.0. Το λογισμικό των τερματικών και των εξυπηρετητών να είναι συμβατό με επεξεργαστές των 64 bit. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.3. Γενικές απαιτήσεις υλικού - Περιβάλλον Λειτουργίας |  |  |  |
| 7.3.1.0. Σε κάθε υπολογιστή, εξυπηρετητή ή τερματικού, θα φαίνεται ευδιάκριτα το λογότυπο του κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.3.2.0. Σε κάθε τερματικό και εξυπηρετητή (server) να υπάρχει πρόβλεψη για αποτελεσματική ψύξη των σκληρών δίσκων, ώστε η θερμοκρασία τους να διατηρείται κάτω από την μέγιστη επιτρεπτή θερμοκρασία, όπως την προδιαγράφει ο κατασκευαστής του. Η ψύξη θα υλοποιείται με διοχέτευση κατάλληλης ροής αέρα ή με τοποθέτησή τους σε βάση εφοδιασμένη με ανεμιστήρα ή με άλλη κατάλληλη μέθοδο. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.3.3.0. Οι συσκευές θα μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες από 10˚C έως 40˚C και υγρασία 0-70% μη συμπυκνωμένης στους 35˚C. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.4. Τροφοδότηση συσκευών |  |  |  |
| 7.4.1.0. Η AC τάση τροφοδότησης των επιμέρους συσκευών του συστήματος θα είναι 230V AC. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.4.2.0. Οι συσκευές του Π.Ε.Α., του κτιρίου 32 και της Προσέγγισης Αθηνών θα τροφοδοτούνται από το ήδη εγκατεστημένο δίκτυο αδιάλειπτης παροχής ισχύος. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.4.3.0. Τα τέσσερα (4) απομακρυσμένα τερματικά που θα τοποθετηθούν εντός του Δ.Α.Α. θα συνοδεύονται από αυτόνομες μονάδες αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) με χρόνο εφεδρείας τουλάχιστον δέκα (10) λεπτά. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.4.3.1. Τα ελάχιστα χαρακτηριστικά της κάθε μονάδας αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) είναι τα εξής: α) Τάση λειτουργίας: 230V ± 10% β) Τύπος: Line Interactive γ) Ισχύς: 800 VA δ) Δύο ρευματοδότες εξόδου | ΝΑΙ |  |  |
| 7.5. Χαρακτηριστικά τερματικών |  |  |  |
| 7.5.1.0. Τα τροφοδοτικά που θα χρησιμοποιηθούν σε τερματικά θα υπερκαλύπτουν την μέγιστη υπολογισμένη ισχύ των μηχανημάτων κατά 50%. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.5.2.0. Οι επεξεργαστές των τερματικών (CWP, EP, TCH, TCH-APP) θα είναι τετραπλού φυσικού πυρήνα που θα αναγνωρίζεται πλήρως από το λειτουργικό. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.5.3.0. Οι επεξεργαστές των τερματικών θα αναγνωρίζουν μνήμη έως RAM 32 Gb. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.5.4.0. Η μητρική των τερματικών θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. |  |  |  |
| 7.5.4.1. Θα υποστηρίζει την εγκατάσταση επεξεργαστή τετραπλού φυσικού πυρήνα, κατά τα αναφερόμενα στις 7.5.2.0. και 7.5.3.0. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.5.4.2. Θα έχει επάρκεια slot ώστε να εγκατασταθεί αρχικά συνολική μνήμη RAM τουλάχιστον 16Gb ή τέτοια που να επιτρέπει την γρήγορη απεικόνιση των πληροφοριών της εφαρμογής. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.5.4.3. Θα έχει επάρκεια ελεύθερων slot ώστε να παρέχεται δυνατότητα επέκτασης της συνολικής μνήμης τουλάχιστον έως τα 32 Gb. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.5.4.4. Θα διαθέτει τουλάχιστον δύο κάρτες δικτύου. Όλες οι κάρτες θα είναι των 1000 Mbps και μέσω αυτών θα επιτυγχάνεται η επικοινωνία με τα δύο υπάρχοντα και ανεξάρτητα δίκτυα. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.5.4.5. Θα παρέχει την δυνατότητα η μία τουλάχιστον, εκ των καρτών δικτύου να είναι αποσπώμενη. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.5.4.6. Θα αφιερώνει δύο (μία+μία) USB2.0 (ή USB3.0) θύρες για σύνδεση πληκτρολογίου και ποντικιού. Επιπλέον των δύο αυτών θυρών, θα διαθέτει δύο τουλάχιστον ελεύθερες θύρες USB 2.0 και τουλάχιστον δύο USB 3.0. Σε περίπτωση που διαθέτει μόνο USB3.0 θύρες, ο συνολικός αριθμός των ελεύθερων θυρών θα είναι τουλάχιστον τέσσερις. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.5.4.7. Θα διαθέτει τουλάχιστον μία θέση επέκτασης PCI Express x16. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.5.4.8. Θα διαθέτει ενσωματωμένη κάρτα γραφικών εξόδων VGA, HDMI, DVI, μοιραζόμενης μνήμης τουλάχιστον 1Gb, ή τέτοιας που να είναι ομαλή η απεικόνιση της εφαρμογής σε όλες τις θέσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.5.4.9. Θα παρέχει την δυνατότητα σύνδεσης και λειτουργίας αποσπώμενης κάρτας γραφικών εξόδων VGA, HDMI, DVI, μνήμης τουλάχιστον 1Gb ή τέτοιας που να είναι ομαλή η απεικόνιση της εφαρμογής σε όλες τις θέσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.5.5.0. Ο σκληρός δίσκος των τερματικών θα είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 1 Tb, τεχνολογίας SATA III. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.5.5.1. Η ταχύτητα περιστροφής των σκληρών δίσκων των τερματικών θα είναι τουλάχιστον 7200 RPM. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.5.6.0. Ο ελάχιστος αριθμός σκληρών δίσκων που θα μπορούν να συνδεθούν και να λειτουργήσουν στα τερματικά θα είναι τουλάχιστον δύο. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.5.7.0. Τα τερματικά θα διαθέτουν ένα εσωτερικό 16x DVD+/-RW drive. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.5.8.0. Λόγω της υφιστάμενης υποδομής, ο διαθέσιμος χώρος που θα εδράσει τα τερματικά επιχειρησιακής εκμετάλλευσης Controller Working Position (CWP) και Editorial Position (ΕΡ) έχει τις εξής διαστάσεις: 46 (μήκος) Χ 13 (ύψος) Χ 42,5 (βάθος) cm. Αυτό σημαίνει ότι τα τερματικά θα είναι τέτοιων διαστάσεων και τύπου (π.χ desktop) που να μπορούν να χωρέσουν στον υφιστάμενο χώρο με τις λιγότερες δυνατές μετατροπές και χωροταξικές παρεμβάσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.5.9.0. Τα τερματικά θα συνοδεύονται από οθόνες (monitor) σύμφωνα με τη χρήση τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους θα πρέπει να είναι εφάμιλλα ή να υπερβαίνουν τα ελάχιστα που αναφέρονται στις ακόλουθες παραγράφους. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.5.9.1. Οι οθόνες των τερματικών επιχειρησιακής εκμετάλλευσης του συστήματος (CWP, EP) θα είναι κατάλληλες για περιβάλλον λειτουργίας ATC, με τα εξής χαρακτηριστικά και ελάχιστες επιδόσεις: α) Τεχνολογία Active Matrix Liquid Crystal Display (AMLCD) β) Διαγώνια διάσταση 20" γ) Ανάλυση 1280 x 1024, SXGA, 1.3MP δ) Φωτεινότητα High brightness 550 cd/m2, 185 fL ε) Dimming ratio 1000:1 στ) Removable backlight tray ζ) Είσοδοι DVI, D-Sub 15 pin | ΝΑΙ |  |  |
| 7.5.9.2. Λόγω της υφιστάμενης υποδομής, ο διαθέσιμος χώρος που θα εδράσει τις οθόνες (monitor) επιχειρησιακής χρήσης των Ε.Ε.Κ που βρίσκονται στον Π.Ε.Α (Level 12 & 14), είναι ένα ανακλινόμενο μέσω μοτέρ τελάρο που έχει τις εξής διαστάσεις: 48,3 (μήκος) Χ 40 (ύψος) Χ 11 (βάθος) cm. Αυτό σημαίνει ότι οι οθόνες θα είναι τέτοιων διαστάσεων που να μπορούν να χωρέσουν στον υφιστάμενο χώρο με τις λιγότερες δυνατές μετατροπές και χωροταξικές παρεμβάσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.5.9.3. Οι οθόνες των τερματικών τεχνικής εκμετάλλευσης του συστήματος (TCH, TCH-APP) θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά και ελάχιστες επιδόσεις: α) Τεχνολογία LED β) Διαγώνια διάσταση 21.5’’ γ) Ευκρίνεια Full HD δ) Ανάλυση 1920 x 1080 ε) Φωτεινότητα 250 cd/m² στ) Είσοδοι DVI, D-Sub 15 pin | ΝΑΙ |  |  |
| 7.6. Χαρακτηριστικά εξυπηρετητών |  |  |  |
| 7.6.1.0. Τα τροφοδοτικά που θα χρησιμοποιηθούν στους εξυπηρετητές (servers) θα υπερκαλύπτουν την μέγιστη υπολογισμένη ισχύ των μηχανημάτων κατά 50%. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.6.2.0. Οι εξυπηρετητές (servers) θα είναι εφοδιασμένοι με διπλά hot swappable τροφοδοτικά. Κάθε τροφοδοτικό θα μπορεί από μόνο του (χωρίς την παρουσία του άλλου) να καλύψει τις απαιτήσεις ισχύος του εξυπηρετητή. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.6.3.0. Οι επεξεργαστές των εξυπηρετητών θα είναι τετραπλού φυσικού πυρήνα που θα αναγνωρίζεται πλήρως από το λειτουργικό. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.6.4.0. Οι επεξεργαστές των εξυπηρετητών θα αναγνωρίζουν μνήμη RAM έως 64 Gb. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.6.5.0. Η μητρική των εξυπηρετητών θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: | ΝΑΙ |  |  |
| 7.6.5.1. Θα υποστηρίζει την εγκατάσταση επεξεργαστή τετραπλού φυσικού πυρήνα, κατά τα αναφερόμενα στις 7.6.3.0. και 7.6.4.0. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.6.5.2. Θα έχει επάρκεια slot ώστε να εγκατασταθεί αρχικά συνολική μνήμη RAM τουλάχιστον 32Gb. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.6.5.3. Θα έχει επάρκεια ελεύθερων slot ώστε να παρέχεται δυνατότητα επέκτασης της συνολικής μνήμης τουλάχιστον έως τα 64Gb. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.6.5.4. Θα διαθέτει τουλάχιστον δύο ανεξάρτητες διπλές κάρτες δικτύου γα την επικοινωνία με το διπλό δίκτυο. Εφόσον η σχεδίαση του προμηθευτή προβλέπει private network για την μεταξύ των εξυπηρετητών επικοινωνία, θα διαθέτει και επιπλέον δύο μονές ή μια διπλή κάρτα δικτύου. Το bandwidth των καρτών θα είναι 1000 Mbps. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.6.5.5. Θα διαθέτει δύο (μία+μία) θύρες USB2.0 (ή USB3.0) για σύνδεση πληκτρολογίου και ποντικιού και τουλάχιστον δύο επιπλέον ελεύθερες θύρες USB 2.0 ή USB 3.0. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.6.5.6. Θα διαθέτει ενσωματωμένη κάρτα γραφικών επαρκούς μοιραζόμενης μνήμης, ώστε να είναι κατάλληλη για την επιτόπια σύνδεση και απεικόνιση οθόνης τεχνικού ελέγχου του συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.6.5.7. Θα διαθέτει τουλάχιστον μια σειριακή έξοδο για επικοινωνία RS-232. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.6.6.0. Οι εξυπηρετητές θα διαθέτουν μνήμες με δυνατότητα Parity ECC. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.6.7.0. Οι εξυπηρετητές θα διαθέτουν ένα εσωτερικό 16x DVD+/-RW drive. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.6.8.0. Οι εξυπηρετητές θα διαθέτουν τρεις (3) σκληρούς δίσκους χωρητικότητας 1Tb τουλάχιστον ο καθένας, τεχνολογίας SAS (SERIAL ATTACH SCSI), οι δύο σε συστοιχία RAID1 και ένας hot spare, όλοι αναρτημένοι πάνω σε hot swap backplane που θα μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι πέντε (5) δίσκους. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.6.8.1. Η ταχύτητα περιστροφής των σκληρών δίσκων των εξυπηρετητών θα είναι τουλάχιστον 7200 RPM. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.6.8.2 Οι δίσκοι θα ελέγχονται από μια PCI EXPRESS κάρτα ελέγχου SAS Real Hardware RAID 0-5. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.6.9.0. Οι φυσικές διαστάσεις των κουτιών των εξυπηρετητών θα είναι τέτοιες που να επιτρέπουν μελλοντικές προσθήκες υλικού στο εσωτερικό τους. Συγκεκριμένα, πέραν του αριθμού καρτών που θα εγκατασταθούν τελικά στους εξυπηρετητές για την σύνδεση με τις εισόδους του συστήματος, θα υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης τριών επιπλέον καρτών διασύνδεσης με εξωτερικά συστήματα. Οποιαδήποτε προσθήκη νέου υλικού δεν θα επιφέρει καμιά υποβάθμιση στην λειτουργία και τις επιδόσεις των εξυπηρετητών. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.7. Χαρακτηριστικά περιφερειακού εξοπλισμού |  |  |  |
| 7.7.1.0. Σε περίπτωση που το πληκτρολόγιο των τερματικών επιχειρησιακής εκμετάλλευσης του Π.Ε.Α. δεν είναι απαραίτητο σαν συσκευή εισόδου, να μπορεί να μην συνδεθεί καθόλου, χωρίς να επηρεάζει τη λειτουργία του τερματικού. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.7.2.0. Κάθε ποντίκι θα είναι οπτικό (optical) και θα διαθέτει τροχό κύλισης (scroll wheel). | ΝΑΙ |  |  |
| 7.7.3.0. Οι εξωτερικοί δίσκοι τήρησης αντιγράφων ασφαλείας θα έχουν τα ακόλουθα ελάχιστα χαρακτηριστικά: | ΝΑΙ |  |  |
| 7.7.3.1. Ο δίσκος των εξυπηρετητών θα έχει χωρητικότητα 5 Tb και ταχύτητα περιστροφής 7200 rpm. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.7.3.2. Ο δίσκος των images κάθε διαφορετικού τύπου τερματικού θα έχει χωρητικότητα 2 Tb και ταχύτητα περιστροφής 7200 rpm. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.7.3.3. Ο δίσκος των δεδομένων από τις Editorial Positions θα έχει χωρητικότητα 2 Tb και ταχύτητα περιστροφής 7200 rpm. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.7.4.0. Τα πολυμηχανήματα σάρωσης/εκτύπωσης που θα είναι συνδεδεμένα στις Editorial θέσεις και στο ένα τερματικό τεχνικού ελέγχου θα έχουν τα ακόλουθα ελάχιστα χαρακτηριστικά: α) Μέγεθος σελίδας εκτύπωσης/σάρωση Α4. β) Τύπος εκτύπωσης Laser ασπρόμαυρο. γ) Ανάλυση σάρωσης 1200 dpi. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.8. Θέσεις εγκατάστασης |  |  |  |
| 7.8.1.0. Το υπό προμήθεια σύστημα θα εγκατασταθεί ως εξής: α) Οι εξυπηρετητες, τα τερματικά monitoring και τα τερματικά τεχνικού ελέγχου θα εγκατασταθούν στον χώρο 24ωρης φυλακής των Ηλεκτρονικών της ΥΠΑ στον ΔΑΑ (κτήριο 32, όροφος 5). β) Τα τερματικά επιχειρησιακής εκμετάλλευσης θα εγκατασταθούν στις υπάρχουσες έδρες Ε.Ε.Κ. του ΠΕΑ (TWR level 14 και Ground level 12), σε απομακρυσμένες θέσεις εντός του Δ.Α.Α. και στις έδρες Ε.Ε.Κ. της Προσέγγισης Περιοχής Αθηνών. γ) Ένα τερματικό τεχνικού ελέγχου θα εγκατασταθεί στον χώρο των ΕΕΚ της Προσέγγισης Περιοχής Αθηνών. Η ακριβής θέση του θα καθοριστεί κατά την υπογραφή της σύμβασης. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.9. Αρχιτεκτονική |  |  |  |
| 7.9.1.0. Οι δύο (2) εξυπηρετητές (servers) θα είναι σε διαμόρφωση clustering ή hot/standby ώστε να διαθέτουν υψηλό βαθμό διαθεσιμότητας. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.9.2.0. Η εφαρμογή στα τερματικά θα τρέχει τοπικά, ώστε να μην επιβαρύνεται το δίκτυο και οι εξυπηρετητές. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.9.3.0. Τα Τερματικά TCH, TCH-APP, Controller Working Position-CWP και Editorial Position-ΕΡ θα έχουν δικαιώματα χρήστη ανάλογα με την λειτουργία τους. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.9.4.0. Τα τερματικά που βρίσκονται σε απομακρυσμένες θέσεις θα συνδέονται με τους εξυπηρετητές μέσω LAN. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.10. Είσοδοι του συστήματος |  |  |  |
| 7.10.1.0. Το σύστημα θα έχει εισόδους από τα κάτωθι συστήματα: α) AFTN β) ATIS γ) UFIS (FIDS) δ) NAVAIDS ε) MIDAS στ) AFL ζ) PENS | ΝΑΙ |  |  |
| 7.10.1.1. Στον ΠΕΑ λειτουργεί Η/Υ όπου είναι εγκατεστημένη εφαρμογή απεικόνισης του συστήματος PENS. Το προδιαγραφόμενο σύστημα θα έχει ως είσοδο την εικόνα (οπτικό σήμα video) του PENS όπως απεικονίζεται στον προαναφερθέντα Η/Υ. | ΝΑΙ |  |  |
| Στο Παράρτημα Γ δίνονται οι πληροφορίες που αφορούν τις διεπαφές με τα ανωτέρω συστήματα. |  |  |  |

| ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙ-ΤΗΣΗ | ΣΥΜ-ΜΟΡΦΩΣΗ | ΠΑΡΑ-ΠΟΜΠΕΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ |
| 8.1. Γενική περιγραφή |  |  |  |
| 8.1.1.0. Η μεταγωγή από το παλαιό σύστημα στο νέο θα γίνει ομαλά, σταδιακά και αφού ελεγχθεί η σταθερότητα του νέου. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.1.2.0. Τα υπό προμήθεια συστήματα και τα υφιστάμενα θα πρέπει να λειτουργούν παράλληλα μέχρι την τελική μετάπτωση (από τα υπάρχοντα στα νέα). | ΝΑΙ |  |  |
| 8.1.3.0. Θα προηγηθεί η εγκατάσταση των εξυπηρετητών και των τερματικών τεχνικού ελέγχου και θα ακολουθήσει η αντικατάσταση των επιχειρησιακών τερματικών. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.1.4.0. Η αντικατάσταση των επιχειρησιακών τερματικών θα πραγματοποιηθεί σταδιακά ανά θέση εγκατάστασης. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών σε μία θέση εγκατάστασης, θα δίδεται η εξουσιοδότηση για να ξεκινήσουν οι εργασίες στην επόμενη. Η διαδικασία θα ακολουθηθεί μέχρι την συνολική αντικατάσταση των επιχειρησιακών τερματικών του υφιστάμενου συστήματος, τόσο στον ΔΑΑ όσο και στην Προσέγγιση Αθηνών. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.2. Διαδικασία μετάπτωσης |  |  |  |
| 8.2.1.0. Φάση Ι: Θα εγκατασταθούν οι εξυπηρετητές του συστήματος μαζί με τις απαραίτητες συνοδευτικές τους περιφερειακές συσκευές στην αίθουσα μηχανημάτων (5ο όροφος, κτίριο 32, ΔΑΑ). | ΝΑΙ |  |  |
| 8.2.2.0. Φάση ΙΙ: Θα εγκατασταθούν στον ΔΑΑ τα τερματικά τεχνικού ελέγχου (TCH) και επίβλεψης του συστήματος μαζί με τις τυχόν συνοδευτικές τους περιφερειακές συσκευές στις αίθουσες φυλακής (5ο όροφος, κτίριο 32, ΔΑΑ). | ΝΑΙ |  |  |
| 8.2.3.0. Φάση ΙΙΙ: Θα αντικατασταθούν τα τερματικά επιχειρησιακής εκμετάλλευσης CWP και EP και θα εγκατασταθεί στην Προσέγγιση το τερματικό τεχνικού ελέγχου TCH-APP. Η διαδικασία θα περιλαμβάνει τα παρακάτω: 1. Εγκατάσταση CWP / GRD, EP / GRD , ASOC, ΠΥ και AIS 2. Εγκατάσταση CWP / TWR και EP / TWR 3. Εγκατάσταση CWP / APP και TCH / APP | ΝΑΙ |  |  |
| 8.3. Εγκατάσταση CWP / GRD, ASOC, ΠΥ, AIS και EP / GRD |  |  |  |
| 8.3.1.0. Προσωρινή τοποθέτηση (μεγάλη αίθουσα, 5ο όροφος, κτίριο 32, ΔΑΑ, σε πάγκους ή γραφεία που θα διαθέσει η ΥΠΑ) και θέση σε λειτουργία 10 CWP και 1 EP. Η παραμετροποίησή τους θα πραγματοποιηθεί για τις CWP που πρόκειται να εγκατασταθούν στις θέσεις GRD, ASOC, ΠΥ και AIS, καθώς και την EP που πρόκειται να εγκατασταθεί στoν χώρο του GRD του Π.Ε.Α. Ο απαιτούμενος για την τοποθέτηση αυτή δικτυακός εξοπλισμός θα διατεθεί προσωρινά από τον προμηθευτή. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.3.2.0. Στα τερματικά αυτά θα γίνει η εκπαίδευση των ΗΜΑΕΚ, όπως περιγράφεται στην ενότητα 9.7. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.3.3.0. Μετά τη λήξη της προαναφερόμενης εκπαίδευσης θα διενεργηθεί η σταδιακή απεγκατάσταση του παλαιού και εγκατάσταση του νέου συστήματος στις θέσεις GRD, ASOC, ΠΥ και AIS σύμφωνα με τα παρακάτω: | ΝΑΙ |  |  |
| 8.3.3.1. Η επιτροπή παραλαβής σε συνεργασία με τον Π/ΔΑΑ/ΕΚ θα υποδείξει συγκεκριμένες θέσεις εργασίας του υφιστάμενου συστήματος στο Ground (level 12 Π.Ε.Α.) οι οποίες θα τεθούν ΕΚ/ΕΝ και θα απεγκατασταθούν. Στην θέση τους, θα τεθούν σε πλήρη λειτουργία οι αντίστοιχες θέσεις του υπό προμήθεια συστήματος (οθόνη-mouse-keyboard). | ΝΑΙ |  |  |
| 8.3.3.2. Η υφιστάμενη θέση editorial του Ground (level 12 Π.Ε.Α.) θα τεθεί ΕΚ/ΕΝ και θα απεγκατασταθεί. Στην θέση της, θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία το αντίστοιχο τερματικό του υπό προμήθεια συστήματος (οθόνη-mouse-keyboard, σαρωτής). | ΝΑΙ |  |  |
| 8.3.3.3. Η επιτροπή παραλαβής σε συνεργασία και τον Προϊστάμενο του ASOC θα υποδείξει την χρονική στιγμή που η θέση εργασίας του υφιστάμενου συστήματος στον χώρο του ASOC θα τεθεί ΕΚ/ΕΝ και θα απεγκατασταθεί. Στην θέση της, θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία η αντίστοιχη θέση του υπό προμήθεια συστήματος (οθόνη-mouse-keyboard). | ΝΑΙ |  |  |
| 8.3.3.4. Η επιτροπή παραλαβής σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους Προϊσταμένους σε Π.Υ. και Reporting Office θα υποδείξει την χρονική στιγμή που οι εν λόγω απομακρυσμένες θέσεις εργασίας του υφιστάμενου συστήματος (FIRE1, FIRE2, AIS) θα τεθούν ΕΚ/ΕΝ και θα απεγκατασταθούν. Στην θέση τους, θα τεθούν σε πλήρη λειτουργία οι αντίστοιχες θέσεις του υπό προμήθεια συστήματος (οθόνη-mouse-keyboard). | ΝΑΙ |  |  |
| 8.3.4.0. Σταδιακά και εντός του χρόνου που θα διαρκέσει η εγκατάσταση, θα διενεργούνται επιμέρους τεχνικοί έλεγχοι αποδοχής του νέου συστήματος από την επιτροπή παραλαβής. Εφόσον θα επιβεβαιώνεται η ομαλή λειτουργία, θα συνεχίζεται η αντικατάσταση των παλαιών θέσεων εργασίας από τις νέες. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.4. Εγκατάσταση CWP / TWR και EP / TWR |  |  |  |
| 8.4.1.0. Προσωρινή τοποθέτηση (μεγάλη αίθουσα, 5ο όροφος, κτίριο 32, ΔΑΑ, σε πάγκους ή γραφεία που θα διαθέσει η ΥΠΑ) και θέση σε λειτουργία 8 CWP και 1 EP. Η παραμετροποίησή τους θα πραγματοποιηθεί για τις CWP και την EP που πρόκειται να εγκατασταθούν στoν χώρο του TWR του Π.Ε.Α.. Ο απαιτούμενος για την τοποθέτηση αυτή δικτυακός εξοπλισμός θα διατεθεί προσωρινά από τον προμηθευτή. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.4.2.0. Στα τερματικά αυτά θα γίνει η εκπαίδευση των ΕΕΚ, όπως περιγράφεται στην ενότητα 9.7. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.4.3.0. Μετά τη λήξη της προαναφερόμενης εκπαίδευσης θα διενεργηθεί η σταδιακή απεγκατάσταση του παλαιού και εγκατάσταση του νέου συστήματος στoν χώρο του TWR σύμφωνα με τα παρακάτω: | ΝΑΙ |  |  |
| 8.4.3.1. Η επιτροπή παραλαβής σε συνεργασία με τον Π/ΔΑΑ/ΕΚ θα υποδείξει συγκεκριμένες θέσεις εργασίας του υφιστάμενου συστήματος στον TWR (level 14 Π.Ε.Α.), οι οποίες θα τεθούν ΕΚ/ΕΝ και θα απεγκατασταθούν. Στην θέση τους, θα τεθούν σε πλήρη λειτουργία οι αντίστοιχες θέσεις του υπό προμήθεια συστήματος (οθόνη-mouse-keyboard). | ΝΑΙ |  |  |
| 8.4.3.2. Η υφιστάμενη θέση editorial του Tower (level 14 Π.Ε.Α.) θα τεθεί ΕΚ/ΕΝ και θα απεγκατασταθεί. Στην θέση της, θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία το αντίστοιχο τερματικό του υπό προμήθεια συστήματος (οθόνη-mouse-keyboard, σαρωτής). | ΝΑΙ |  |  |
| 8.4.4.0. Σταδιακά και εντός του χρόνου που θα διαρκέσει η εγκατάσταση, θα διενεργούνται επιμέρους τεχνικοί έλεγχοι αποδοχής του νέου συστήματος από την επιτροπή παραλαβής. Εφόσον θα επιβεβαιώνεται η ομαλή λειτουργία, θα συνεχίζεται η αντικατάσταση των παλαιών θέσεων εργασίας από τις νέες. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.4.5.0. Παράλληλα θα διενεργούνται οι επιχειρησιακοί έλεγχοι αποδοχής του νέου συστήματος από την επιτροπή παραλαβής, στις εγκατεστημένες θέσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.5. Εγκατάσταση CWP / APP και TCH / APP |  |  |  |
| 8.5.1.0. Προσωρινή τοποθέτηση (μεγάλη αίθουσα, 5ο όροφος, κτίριο 32, ΔΑΑ, σε πάγκους ή γραφεία που θα διαθέσει η ΥΠΑ) και θέση σε λειτουργία 5 CWP και ενός τερματικού τεχνικού ελέγχου. Η παραμετροποίησή τους θα πραγματοποιηθεί για τις CWP και την TCH-APP που πρόκειται να εγκατασταθούν στη θέση APP. Ο απαιτούμενος για την τοποθέτηση αυτή δικτυακός εξοπλισμός θα διατεθεί προσωρινά από τον προμηθευτή. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.5.2.0. Η επιτροπή παραλαβής σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο της Προσέγγισης Αθηνών, θα υποδείξει συγκεκριμένες θέσεις εργασίας του υφιστάμενου συστήματος στην Προσέγγιση Αθηνών, οι οποίες θα τεθούν ΕΚ/ΕΝ και θα απεγκατασταθούν. Στην θέση τους, θα τεθούν σε πλήρη λειτουργία οι αντίστοιχες θέσεις του υπό προμήθεια συστήματος (οθόνη-mouse-keyboard). Επίσης, θα εγκατασταθεί ένα τερματικό τεχνικού ελέγχου στον χώρο των ΕΕΚ της Προσέγγισης Περιοχής Αθηνών. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.5.3.0. Σταδιακά και εντός του χρόνου που θα διαρκέσει η εγκατάσταση, θα διενεργούνται επιμέρους τεχνικοί έλεγχοι αποδοχής του νέου συστήματος από την επιτροπή παραλαβής. Εφόσον θα επιβεβαιώνεται η ομαλή λειτουργία, θα συνεχίζεται η αντικατάσταση των παλαιών θέσεων εργασίας από τις νέες. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.5.4.0. Παράλληλα θα διενεργούνται οι επιχειρησιακοί έλεγχοι αποδοχής του νέου συστήματος από την επιτροπή παραλαβής, στις απομένουσες θέσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.6. Ολοκλήρωση της διαδικασίας μετάπτωσης |  |  |  |
| 8.6.1.0. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και την παράδοση του όλου συστήματος από τον προμηθευτή, θα διενεργηθούν οι τεχνικοί έλεγχοι του συνολικού συστήματος (εξυπηρετητές, τερματικά, περιφερειακός εξοπλισμός), σύμφωνα με τα γραφόμενα στην ενότητα 10.3. Τα εναπομείναντα λειτουργούντα τμήματα του υφιστάμενου συστήματος στον ΔΑΑ (εξυπηρετητές, τερματικά τεχνικής εκμετάλλευσης κλπ) θα τεθούν ΕΚ/ΕΝ και θα απεγκατασταθούν, από τον προμηθευτή. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.6.2.0. Η δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος θα πραγματοποιηθεί για το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί, σύμφωνα με τα γραφόμενα στην ενότητα 10.4. και στην παράγραφο 10.5.1.0. | ΝΑΙ |  |  |

| ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙ-ΤΗΣΗ | ΣΥΜ-ΜΟΡΦΩΣΗ | ΠΑΡΑ-ΠΟΜΠΕΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ |
| 9.1. Συντήρηση |  |  |  |
| 9.1.1.0. Το υπό προμήθεια σύστημα πρέπει να έχει ελάχιστες απαιτήσεις προληπτικής συντήρησης, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι θα λειτουργεί συνεχώς σε υψηλά επίπεδα απόδοσης, διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.1.2.0. Να περιγράφεται αναλυτικά και με παραπομπές στα τεχνικά εγχειρίδια, η διάρκεια, το είδος και οι διαδικασίες της απαιτούμενης περιοδικής - μηνιαίας, διμηνιαίας, εξαμηνιαίας ή/και ετήσιας - προληπτικής συντήρησης του κάθε προσφερομένου είδους. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.1.3.0. O Μέσος Χρόνος Επισκευής (ΜTTR) βλαβών Β΄ επιπέδου του συστήματος, δεν πρέπει σε καμία των περιπτώσεων να υπερβαίνει τα χρονικά πλαίσια των τριάντα (30) λεπτών για κάθε ανταλλάξιμη κάρτα ή μονάδα (Module). | ΝΑΙ |  |  |
| 9.1.4.0. Η προληπτική και διορθωτική συντήρηση του προσφερόμενου συστήματος θα διενεργείται από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ΥΠΑ. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.2. Ανταλλακτικά |  |  |  |
| 9.2.1.0. Να κατατεθεί σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή Γενικός Κατάλογος Ανταλλακτικών όλων των επιμέρους υλικών και συσκευών που απαιτούνται για το υπό προμήθεια σύστημα. Ο κατάλογος θα αναλύεται: α) σε επίπεδο εξαρτήματος όπου επιτρέπεται από την κατασκευή και β) σε επίπεδο ανταλλάξιμης μονάδας – πλακέτας στις υπόλοιπες περιπτώσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.2.2.0. Ο κατασκευαστής μέσω του προμηθευτή υποχρεούται να χορηγεί ανταλλακτικά του Γενικού Καταλόγου Ανταλλακτικών της προηγηθείσας παραγράφου τουλάχιστον για δέκα (10) έτη μετά τη λήξη της συμφωνημένης εγγύησης. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.2.3.0. Να κατατεθεί πλήρης και αναλυτική κατάσταση των ανταλλακτικών, τα οποία συστήνει ο κατασκευαστής, για την προληπτική και διορθωτική συντήρηση του προσφερόμενου συστήματος, για χρονική περίοδο δύο (2) ετών μετά τη λήξη της συμφωνημένης εγγύησης. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προμηθευτεί μέρος, το σύνολο ή και επιπλέον των ανταλλακτικών αυτών. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.2.4.0. Κατά την περίοδο των δύο (2) ετών μετά τη λήξη της εγγύησης, σε περίπτωση που παρουσιαστεί ανάγκη χρήσης ανταλλακτικού λόγω δυσλειτουργίας του συστήματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην προηγηθείσα κατάσταση ανταλλακτικών, αυτό θα διατεθεί υποχρεωτικά από τον προμηθευτή, χωρίς οικονομική επιβάρυνση της ΥΠΑ. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.2.5.0. Τα απαιτούμενα στο μέλλον ανταλλακτικά θα είναι απολύτως συμβατά από πλευράς λειτουργίας, επιδόσεων και τεχνικών χαρακτηριστικών με αυτά που θα παραληφθούν κατά την υπογραφή της οριστικής σύμβασης. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.2.6.0. Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να διαθέσει ομοίων επιδόσεων ή χαρακτηριστικών ανταλλακτικό, το οποίο θα ζητηθεί από την Υπηρεσία σε αντικατάσταση κάποιου από αυτά που αναφέρονται στον Γενικό Κατάλογο Ανταλλακτικών (9.2.1.0.) και αντί αυτού, χορηγήσει ανταλλακτικό υψηλότερων επιδόσεων ή χαρακτηριστικών, δεν θα υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση κόστους πέραν του καθορισμένου από τον τιμοκατάλογο υλικών (2.3.3.0.). | ΝΑΙ |  |  |
| 9.2.7.0. Τα εφεδρικά υλικά καθώς και τα συνοδευτικά παρελκόμενά τους θα παραδοθούν στον ΔΑΑ, σε χώρους που θα υποδείξει ο προϊστάμενος του τμήματος ΔΑΑ/ΗΛ/Β της ΥΠΑ. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.3. Λογισμικό |  |  |  |
| 9.3.1.0. Ο προμηθευτής θα χορηγήσει το απαραίτητο λογισμικό για τη σωστή λειτουργία του συστήματος, διάγνωση, συντήρηση και χρήση εφαρμογών για κάθε θέση εγκατάστασης μαζί με τις απαιτούμενες συνοδευτικές άδειες χρήσεις, όπου και εφόσον απαιτείται. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.3.2.0. Κατά τη διάρκεια της εγγυητικής περιόδου του είδους, ο προμηθευτής υποχρεούται να εφοδιάζει την Υπηρεσία με τις αναβαθμίσεις του αναφερόμενου λογισμικού και να παρέχει την απαιτούμενη τεχνική υποστήριξη, χωρίς να μεταβάλλονται οι παράμετροι λειτουργίας του συστήματος. Η παρούσα υπηρεσία θα παρέχεται χωρίς κόστος για την ΥΠΑ. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.3.3.0. Ο κάθε Η/Υ της προμήθειας θα συνοδεύεται από τον κωδικό της άδειας χρήσης του εγκατεστημένου λειτουργικού συστήματος, όπου και εφόσον απαιτείται. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.4. Παρελκόμενα |  |  |  |
| 9.4.1.0. Όλα τα επιμέρους υλικά και συσκευές του προσφερόμενου είδους, θα παραδοθούν με όλα τα παρελκόμενα που είναι αναγκαία για την ομαλή λειτουργία τους. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.5. Όργανα και Εργαλεία |  |  |  |
| 9.5.1.0. Θα κατατεθεί κατάλογος με τα απαραίτητα όργανα και ειδικά εργαλεία ελέγχου, εφόσον κρίνονται απαραίτητα από τον κατασκευαστή για την προληπτική και διορθωτική συντήρηση όλων των επιμέρους υλικών και συσκευών του προσφερόμενου είδους. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.6. Τεχνικά Εγχειρίδια |  |  |  |
| 9.6.1.0. Το σύστημα θα συνοδεύεται από τρεις (3) πλήρεις σειρές εγχειριδίων λειτουργίας (Operational / User Manuals) με αναλυτικές οδηγίες λειτουργίας και ρυθμίσεων της εφαρμογής. Θα συνοδεύεται επίσης από δύο (2) πλήρεις σειρές εγχειριδίων εγκατάστασης, ρυθμίσεων, διαχείρισης, διασυνδέσεων, συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών (Installation /Administration Maintenance / Troubleshooting manual) του συνολικού συστήματος. Τα παραπάνω εγχειρίδια απαιτούνται και για κάθε επιμέρους συσκευή του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.6.2.0. Τα συνοδεύοντα το προς προμήθεια είδος εγχειρίδια θα είναι ευκρινή και αναλυτικά, με σαφείς περιγραφές και οδηγίες, με πλήρη και κατανοητά σχέδια και διαγράμματα και θα παραδοθούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.7. Εκπαίδευση Προσωπικού |  |  |  |
| 9.7.1.0. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναλάβει την επαρκή θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση δεκατεσσάρων (14) τουλάχιστον υπαλλήλων του κλάδου Ηλεκτρονικών (ΗΜΑΕΚ) της ΥΠΑ στην εγκατάσταση, παραμετροποίηση, χρήση, συντήρηση, έλεγχο και αποκατάσταση του συστήματος, βάσει εκπαιδευτικού προγράμματος που θα καταθέσει με την προσφορά του. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.7.2.0. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει οκτώ (8) Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ) της ΥΠΑ στην επαρκή χρήση της εφαρμογής των θέσεων εργασίας και εισαγωγής δεδομένων, βάσει εκπαιδευτικού προγράμματος που θα καταθέσει με την προσφορά του. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.7.3.0. Την προαναφερθείσα στην 9.7.2.0. εκπαίδευση των ΕΕΚ, θα παρακολουθήσουν και οι ΗΜΑΕΚ, ώστε να έχουν και αυτοί σαφή αντίληψη της λειτουργίας της παραπάνω εφαρμογής. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.7.4.0. Η εκπαίδευση που περιγράφεται στην παράγραφο 9.7.1.0. θα αποτελείται από δύο μέρη ως ακολούθως: | ΝΑΙ |  |  |
| 9.7.4.1. Στο πρώτο μέρος θα γίνει η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού. Η εκπαίδευση αυτή θα γίνει σε χώρο της ΥΠΑ, όπου θα είναι προσωρινά εγκατεστημένο και εν λειτουργία το σύστημα, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της εν λόγω εκπαίδευσης, ώστε να είναι δυνατή η κατάρτιση των εκπαιδευόμενων. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.7.4.2. Στο δεύτερο μέρος της εκπαίδευσης – διάρκειας δύο (2) διδακτικών ωρών – θα πραγματοποιηθεί γραπτή αξιολόγηση των εκπαιδευθέντων. Με ευθύνη του προμηθευτή και σε συνεργασία με την ΥΠΑ (Δ14, ΣΠΟΑ) θα εκδοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης, που θα αναφέρουν τον τύπο των συστημάτων, τον χρόνο και τη διάρκεια της εκπαίδευσης και θα αναγράφουν τις σχετικές αξιολογήσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.7.4.3. Στο τέλος της εκπαίδευσης οι εκπαιδευθέντες ΗΜΑΕΚ – μεταξύ άλλων – θα είναι σε θέση: α) Να περιγράψουν αναλυτικά το σύστημα και να εξηγήσουν με λεπτομέρεια τις λειτουργίες των υπομονάδων του. β) Να αντικαταστήσουν όλες τις ανταλλάξιμες υπομονάδες κάνοντας τις απαραίτητες ρυθμίσεις όπου αυτό απαιτείται. γ) Μέσω των διαδικασιών εύρεσης βλαβών να προβούν στην άρση των βλαβών και την αποκατάσταση της λειτουργίας: γ1) Μίας ή περισσοτέρων θέσεων εργασίας. γ2) Ενός ή και των δύο servers. γ3) Του συστήματος ως συνόλου. δ) Να πραγματοποιήσουν την εγκατάσταση ενός εξυπηρετητή ή τερματικού επιχειρησιακής ή τεχνικής εκμετάλλευσης, εκτελώντας όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, καθώς και τις απαραίτητες παραμετροποιήσεις. ε) Σε συνέχεια του (δ) να πραγματοποιήσουν την πλήρη εγκατάσταση του λειτουργικού, των απαιτούμενων εφαρμογών και του λογισμικού παρακολούθησης και ελέγχου, καθώς και τις απαραίτητες παραμετροποιήσεις, ακολουθώντας τις περιγραφόμενες στα εγχειρίδια οδηγίες και διαδικασίες. στ) Να μπορούν να χειριστούν και να παραμετροποιήσουν τα απομακρυσμένα τερματικά. ζ) Να έχουν τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουν, ρυθμίσουν και συνδέσουν τις εξωτερικές περιφερειακές συσκευές (εκτυπωτές, σαρωτές, εξωτερικοί δίσκοι, κ.τ.λ.). | ΝΑΙ |  |  |
| 9.7.5.0. Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, στο επίπεδο που απαιτείται για να ικανοποιεί τις προηγούμενες παραγράφους. Η διάρκεια της εκπαίδευσης δε θα είναι μικρότερη των πέντε (5) εργάσιμων ημερών για τους ΗΜΑΕΚ. Για τους ΕΕΚ, η διάρκεια της εκπαίδευσης θα είναι τουλάχιστον μία (1) ημέρα για την λειτουργία της εφαρμογής και μία (1) επιπλέον ημέρα για την editorial position. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.7.6.0. Η εκπαίδευση που θα αφορά στην εφαρμογή των θέσεων εργασίας και των θέσεων εισαγωγής δεδομένων, θα υλοποιηθεί σε 2 ομάδες, μία για τους ΗΜΑΕΚ και μία για τους ΕΕΚ. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.7.7.0. Η χρονική διάρκεια της ημερήσιας εκπαίδευσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 7 διδακτικές ώρες. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.7.8.0. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, να τροποποιήσει τη χρονική διάρκεια και το αναλυτικό πρόγραμμα της προτεινόμενης εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τον προμηθευτή. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.7.9.0. Ο προμηθευτής θα παράσχει όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις στους εκπαιδευόμενους και θα τους χορηγήσει όλα τα απαραίτητα εκπαιδευτικά βοηθήματα (έντυπο και ψηφιακό υλικό, εκπαιδευτικό software, γραφική ύλη ή ότι κριθεί αναγκαίο). | ΝΑΙ |  |  |
| 9.7.10.0. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί μετά την παράδοση και προσωρινή εγκατάσταση του προς προμήθεια είδους στον ΔΑΑ και θα προηγηθεί της ποιοτικής παραλαβής του από την ΥΠΑ. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.8. Εγγύηση |  |  |  |
| 9.8.1.0. Το προς προμήθεια σύστημα θα καλύπτεται στο σύνολό του από εγγύηση ομαλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών, που θα αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.8.2.0. Ο προμηθευτής κατά το χρονικό αυτό διάστημα της εγγύησης θα είναι υπεύθυνος για την όσο το δυνατόν ταχύτερη επισκευή (εργασία, ανταλλακτικά, μεταφορικά κλπ.), κάθε βλάβης ή δυσλειτουργίας που τυχόν παρουσιασθεί στο υλικό (hardware) και λογισμικό (software) του συστήματος, άνευ οικονομικής επιβάρυνσης. Ο χρόνος ανταπόκρισης του προμηθευτή από την γνωστοποίηση της βλάβης δεν θα υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.8.3.0. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης ο προμηθευτής υποχρεούται να αναπληρώσει το αρχικό απόθεμα ανταλλακτικών που θα έχει προμηθευθεί η Υπηρεσία, με εκείνα που θα χρησιμοποιηθούν για την άρση βλαβών του προς προμήθεια είδους, άνευ οικονομικής επιβάρυνσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.8.4.0. Ο συνολικός χρόνος, από την παραλαβή έως και την επιστροφή μονάδων προς επισκευή από τον προμηθευτή, δε θα υπερβαίνει τον ένα (1) ημερολογιακό μήνα. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.8.5.0. Ο κατασκευαστής μέσω του προμηθευτή υποχρεούται να παρέχει τεχνική υποστήριξη του είδους, τουλάχιστον για δέκα (10) έτη μετά τη λήξη της εγγύησης. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.8.6.0. Ο προμηθευτής σε περίπτωση δυσμενών επιδράσεων του συστήματος στις λειτουργικές και επιχειρησιακές ικανότητες και επιδόσεις άλλων ήδη λειτουργούντων συστημάτων της ΥΠΑ ή άλλων φορέων, οφείλει να λάβει άμεσα τα απαιτούμενα επιπλέον μέτρα για την άρση του φαινομένου και την εξάλειψη των δυσμενών επιδράσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.8.7.0. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ασυνήθιστη συχνότητα βλαβών (χαμηλή τιμή MTBF) σε συγκεκριμένη συσκευή, μονάδα ή βαθμίδα, ο προμηθευτής οφείλει να διερευνήσει τα αίτια (κακή ποιότητα υλικού, κακή σχεδίαση, κακή κατασκευή ή άλλο) και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, για την άρση των συμπτωμάτων και την αντικατάσταση των συγκεκριμένων διαθέσιμων εφεδρικών – εάν υπάρχουν - τεμαχίων. | ΝΑΙ |  |  |

| ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙ-ΤΗΣΗ | ΣΥΜ-ΜΟΡΦΩΣΗ | ΠΑΡΑ-ΠΟΜΠΕΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΟΥΣ |
| 10.1. Εκτέλεση Σύμβασης |  |  |  |
| 10.1.1.0. Η υπογραφή και η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνει με τις ισχύουσες διατάξεις του «Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου». | ΝΑΙ |  |  |
| 10.1.2.0. Ο προμηθευτής θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για να διασφαλίσει την ομαλή εξέλιξη και την ολοκλήρωση της σύμβασης. | ΝΑΙ |  |  |
| 10.2. Εγκατάσταση και Παράδοση |  |  |  |
| 10.2.1.0. Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ο προμηθευτής σε διάστημα επτά (7) μηνών το πολύ, θα μεριμνήσει για την παράδοση των υλικών στον ΔΑΑ. | ΝΑΙ |  |  |
| 10.2.2.0. Η ορισθείσα για τον σκοπό αυτό επιτροπή της Υ.Π.Α. θα διενεργήσει την ποσοτική παραλαβή των υλικών του συστήματος εντός δύο (2) εβδομάδων, από την ημερομηνία παράδοσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 10.2.3.0. Η εκπαίδευση του προσωπικού, η ολοκλήρωση της εγκατάστασης και η παράδοση του όλου συστήματος θα πραγματοποιηθούν από τον προμηθευτή σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο κεφάλαιο 8 εντός τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία ποσοτικής παραλαβής των υλικών. | ΝΑΙ |  |  |
| 10.2.4.0. Η ποιοτική παραλαβή θα διενεργηθεί στους χώρους εγκατάστασης από τα μέλη της ορισθείσας για τον σκοπό αυτό επιτροπής της Υ.Π.Α. και θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη των εργασιών εγκατάστασης και σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο κεφ. 8. Η ποιοτική παραλαβή αφορά τεχνικούς και επιχειρησιακούς ελέγχους και θα έχει ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών, από την ημερομηνία παράδοσης του όλου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 10.2.5.0. Ο ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώσει έγκαιρα την Υπηρεσία για τις ηλεκτρολογικές και χωροταξικές απαιτήσεις που αφορούν στο σύστημα (ηλεκτρική ισχύς, τάση, φάση, ρεύμα, γείωση, κλιματισμό, διαστάσεις ικριωμάτων, υπολογιστών κτλ). | ΝΑΙ |  |  |
| 10.2.6.0. Μαζί με τα δελτία αποστολής ο προμηθευτής θα παραδώσει λίστες, σε ηλεκτρονική μορφή (σε πίνακες υπολογιστικών φύλλων .xls) και σε έντυπη μορφή, με το όνομα του κατασκευαστή, το part number και το serial number, για όλα τα υλικά, που είτε θα χρησιμοποιηθούν και θα αναγράφεται η τελική θέση εγκατάστασής τους, είτε θα αποθηκευθούν ως εφεδρικά (ανταλλακτικά). | ΝΑΙ |  |  |
| 10.2.7.0. Ο προμηθευτής θα αναλάβει την εγκατάσταση του συστήματος σε κάθε θέση που προβλέπεται. Στις υποχρεώσεις του προμηθευτή περιλαμβάνεται η εγκατάσταση του συστήματος «με το κλειδί στο χέρι». Στην υποχρέωση του αναδόχου περιλαμβάνεται και η διάθεση εκ μέρους του όλων των υλικών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των συστημάτων όπως cabinets, καλώδια, ρευματοδότες κτλ, ώστε το σύστημα να λειτουργεί πλήρως σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 10.2.8.0. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή: α) Μπλοκ διαγράμματα και αναλυτικά σχέδια με όλες τις μονάδες, κάρτες, εξαρτήματα, καλώδια που εγκαταστάθηκαν, καθώς και πίνακες με περιγραφικά στοιχεία ταυτοποίησης καλωδίων και συναφών συνδεσμολογιών. β) Καταστάσεις με τις διευθύνσεις IP, όλους τους κωδικούς πρόσβασης κάθε επιπέδου και τους κωδικούς επιμέρους συστημάτων (πχ. κωδικούς χρηστών Η/Υ). | ΝΑΙ |  |  |
| 10.2.9.0. Η παράδοση του συστήματος θα περιλαμβάνει τα ανταλλακτικά (9.2.3.0.), τα παρελκόμενα(9.4.1.0.) και τα προτεινόμενα εργαλεία (9.5.1.0.) της παρούσας προδιαγραφής, σύμφωνα με τα ποσοτικά στοιχεία της οικείας σύμβασης. Επίσης, κατά την παράδοση, το προς προμήθεια σύστημα θα συνοδεύεται από το λογισμικό με τις άδειες χρήσης, εφόσον απαιτούνται, καθώς και τα τεχνικά εγχειρίδια που περιγράφονται στην παρ. 9.6.1.0. της παρούσας προδιαγραφής. | ΝΑΙ |  |  |
| 10.2.10.0. Ο προμηθευτής πριν την εγκατάσταση των τερματικών σε κάθε θέση που προβλέπεται θα προβαίνει στην αποξήλωση των τερματικών του παλαιού συστήματος σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο κεφ. 8. Επίσης, ο προμηθευτής θα αναλάβει να συγκεντρώσει το αποξηλωθέν υλικό του παλαιού συστήματος, σε χώρο του ΔΑΑ, που θα υποδειχθεί από την επιτροπή παραλαβής σε συνεργασία με τον Π/ΔΑΑ/ΗΛ. | ΝΑΙ |  |  |
| 10.3. Τεχνικός Έλεγχος |  |  |  |
| 10.3.1.0. Για την ποιοτική παραλαβή θα πραγματοποιηθούν δειγματοληπτικά τεχνικοί έλεγχοι και μετρήσεις σε όλη την έκταση του συστήματος - συμπεριλαμβανόμενων των ανταλλακτικών - οι οποίοι αφορούν σε όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά και επιδόσεις, όπως περιγράφονται και απαιτούνται από την παρούσα προδιαγραφή και την οικεία σύμβαση. | ΝΑΙ |  |  |
| 10.3.2.0. O προμηθευτής θα υποβάλει τις λεπτομερείς διαδικασίες και τα έντυπα των τεχνικών ελέγχων, στην Υπηρεσία για έγκριση, το αργότερο έναν (1) μήνα προ της παράδοσης των υλικών του συστήματος στον ΔΑΑ. Η Υπηρεσία μετά από δύο εβδομάδες υποχρεούται να επιστρέψει το σχέδιο εγκεκριμένο ή συμπληρωμένο με επιπλέον ελέγχους, δοκιμές ή παρατηρήσεις. Ο προμηθευτής εντός δέκα (10) ημερών οφείλει να επιστρέψει το σχέδιο συμμορφωμένο για έγκριση. | ΝΑΙ |  |  |
| 10.3.3.0. Η επιτροπή παραλαβής διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση ασάφειας να διενεργήσει οποιονδήποτε πρόσθετο έλεγχο προκειμένου να εξετασθεί σχολαστικότερα η συμφωνία του προσφερόμενου είδους με τους τεχνικούς όρους της σύμβασης. | ΝΑΙ |  |  |
| 10.3.4.0. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να διαθέσει όλα τα απαραίτητα όργανα για τους ελέγχους του συστήματος. Η επιτροπή παραλαβής θα κάνει όλους τους ελέγχους που θα έχουν συμφωνηθεί, με όργανα του κατασκευαστή ή της ΥΠΑ. | ΝΑΙ |  |  |
| 10.3.5.0. Εάν κατά τη διάρκεια των τεχνικών ελέγχων προκύψει πρόβλημα που οφείλεται σε ελαττωματικό εξάρτημα ή συσκευή, ο προμηθευτής υποχρεούται για την έγκαιρη αντικατάστασή του, με δικό του κόστος. Οι έλεγχοι στο συγκεκριμένο τμήμα του συστήματος θα διακοπούν, έως την πλήρη αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας του. | ΝΑΙ |  |  |
| 10.3.6.0. Εάν για την αποκατάσταση προβλημάτων που περιγράφηκαν στην παράγραφο 10.3.5.0. χρειαστεί διακίνηση υλικών από πλευράς του προμηθευτή και υπάρξει επιστροφή επισκευασμένων μονάδων, θα διενεργούνται τεχνικοί έλεγχοι για να διαπιστωθεί εάν αυτές βρίσκονται σε καλή λειτουργική κατάσταση. | ΝΑΙ |  |  |
| 10.3.7.0. Επιπλέον, θα ελεγχθεί η καλή λειτουργία των μνημών κάθε τερματικού και εξυπηρετητή με κατάλληλη εφαρμογή (π.χ. MEMTEST), για χρονικό διάστημα πέντε ημερών, στο τέλος του οποίου θα πρέπει να δώσει πλήθος σφαλμάτων μηδέν (0). | ΝΑΙ |  |  |
| 10.4. Επιχειρησιακός έλεγχος |  |  |  |
| 10.4.1.0. Με την ολοκλήρωση του τεχνικού ελέγχου του όλου συστήματος, αυτό θα τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία, για να πραγματοποιηθεί ο επιχειρησιακός έλεγχος. | ΝΑΙ |  |  |
| 10.4.2.0. Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας θα καταγράφονται από τους χρήστες τυχόν δυσλειτουργίες του συστήματος και θα προωθούνται στην επιτροπή παραλαβής προς περαιτέρω αξιολόγηση. | ΝΑΙ |  |  |
| 10.5. Οριστική Παραλαβή |  |  |  |
| 10.5.1.0. Θα πρέπει να τονισθεί ότι δεν είναι υποχρεωτική η εξάντληση των τεσσάρων (4) μηνών, από την ημερομηνία παράδοσης του όλου συστήματος, για την οριστική παραλαβή του. Προκειμένου να τεθεί το εν λόγω σύστημα σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση το ταχύτερο δυνατό, η παραλαβή αυτή μπορεί να γίνει νωρίτερα εάν έτσι κρίνει η επιτροπή παραλαβής. | ΝΑΙ |  |  |
| 10.5.2.0. Η οριστική παραλαβή θα πραγματοποιηθεί εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος του συστήματος, δεν θα υπάρχουν ανοικτά σημεία τα οποία να χαρακτηρίζονται από την αρμόδια επιτροπή της Υπηρεσίας ως ουσιώδη για την τεχνική και επιχειρησιακή εκμετάλλευση του συστήματος και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι υποχρεώσεις του προμηθευτή, όπως αυτές απορρέουν από το παρόν κείμενο και την οικεία σύμβαση. | ΝΑΙ |  |  |
| 10.5.3.0. Μετά την ικανοποίηση των ανωτέρω απαιτήσεων, η επιτροπή της ΥΠΑ συντάσσει οριστικό πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του συστήματος, που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής παραλαβής. | ΝΑΙ |  |  |
| 10.5.4.0. Μετά την οριστική παραλαβή του συστήματος, αρχίζει αμέσως η περίοδος εγγύησης και ισχύουν οι υποχρεώσεις του προμηθευτή που ορίζονται στην ενότητα 9.8. | ΝΑΙ |  |  |

| Ο Πρόεδρος | Τα | Μέλη |
| --- | --- | --- |
| Σπέντζας Γ. | Πατίκης Λ. | Ασημακόπουλος Π. |